SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr: 1/PN-1/2016

Dostawa koparki ssącej zabudowanej na podwoziu ciężarowym

dla MPWiK SA w Krakowie.

SPIS TREŚCI

I.	ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA	3

II.	INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU	3

III.	OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	4

IV.	OFERTY  CZĘŚCIOWE	9

V.	ZAMÓWIENIA  NA  DODATKOWE  DOSTAWY	9

VI.	NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH	9

VII.	ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA	9

VIII.	TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA	10

IX.	WIZJA  LOKALNA	10

X.	UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO	10

XI.	OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  WYKONAWCAMI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

XII.	WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OCENA  ICH  SPEŁNIANIA  ORAZ  POZOSTAŁE  WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI	11

XIII.	WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA	17

XIV.	FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY	18

XV.	WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE	19

XVI.	TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ	20

XVII.	OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ	20

XVIII.	ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH	20

XIX.	WADIUM	20

XX.	MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT	22

XXI.	OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY	22

XXII.	MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT	22

XXIII.	BADANIE  OFERT	23

XXIV.	ODRZUCENIE  OFERTY	25

XXV.	WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ	25

XXVI.	UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA	26

XXVII.	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ	26

XXVIII.	OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA	27

XXIX.	ZAWARCIE  UMOWY	27

XXX.	UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA	29

XXXI.	UWAGI  KOŃCOWE	29

- ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A”, (telefony: 12 42 42 393, 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484, 12 620 32 90, faks: 12 42 42 397 lub 12 42 42 391, adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl) zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dostawa koparki ssącej zabudowanej na podwoziu ciężarowym dla MPWiK SA w Krakowie.

- Niniejsze zamówienie sektorowe zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

- INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” lub „ustawą”. Zamówienie („zamówienie sektorowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 418 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2015 r., poz. 2263. W związku z tym na podstawie art. 132 ust. 1 u.p.z.p. stosuje się do niego przepisy Działu III Rozdziału 5 ustawy pt.: Zamówienia sektorowe.

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

- Specyfikacja z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl – skąd wykonawcy mogą ją pobierać bez udziału zamawiającego; na wniosek wykonawcy specyfikacja może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą umieszczane na wyżej podanej stronie internetowej oraz przekazywane wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże je także w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego tam folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Dział Przetargów i Umów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Biuro Obsługi Klienta w budynku „B”, wejście od ul. Łowieckiej) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.

- Datą wszczęcia postępowania jest dzień publicznego ogłoszenia o zamówieniu .

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa koparki ssącej zabudowanej na podwoziu ciężarowym.

- Podwozie

- Silnik o mocy min 450 KM, według normy EURO 6,

- Niezależna przystawka mocy odsilnikowa,

- Podwozie 3 –osiowe, napęd na dwie tylne osie,

- Stabilizatory wszystkich osi,

- Automatyczny centralny układ smarowania dla podwozia,

- Kabina 2-osobowa,

- Dopuszczalna masa całkowita 26000 kg,

- Wyciszenie pojazdu do 80dB,

- Blokada mechanizmu różnicowego,

- Ogrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne,

- Filtr przeciwpyłowy w instalacji wentylacji kabiny,

- Pełna regulacja kolumny kierownicy,

- Schowki nad przednią szybą zamykane,

- Tachograf cyfrowy,

- Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, gaśnica,

- Wąż do pompowania opon z manometrem, lampa ostrzegawcza,

- Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej z pasem zintegrowanym,

- Kamera najazdowa do cofania z monitorem w kabinie kierowcy wraz z sygnalizatorem manewru cofania,

- Listwa sygnalizująca pracę sprzętu – żółte światło, belka pozioma zamontowana na przedniej części kabiny, oraz dwa żółte światła ostrzegawcze zamontowane na tylnej części zabudowy w systemie LED,

- Układ hamulcowy z ABS i ASR,

- Blokada przeciw staczaniu się pojazdu na wzniesieniu podczas ruszania,

- Wyposażenie w autoalarm,

- Fabryczny ogranicznik prędkości,

- Rura wydechowa wyprowadzona ponad kabinę kierowcy,

- Dywaniki gumowe fabryczne,

- Pokrowce na fotele z materiału łatwozmywalnego,

- Radio CD/MP3,

- Radio CB,

- Kabina pomalowana na kolor „zielony groszek”,

- System zabezpieczający przed przechyłem,

- Klimatyzacja oraz niezależne ogrzewanie postojowe (Webasto),

- Komputer pokładowy z menu w języku polskim,

- Rok produkcji 2016,

- Światła dzienne włączane automatycznie,

- Podgrzewany filtr paliwa,

- Gniazdko 12V i 24 V,

- Elektrycznie sterowane podnośniki szyb kierowcy i pasażera,

- Zabudowa

Zbiornik z pokrywą:

- pojemność zbiornika min. 8m3,

- zbiornik wykonany ze stali węglowej,

- wewnętrzna część zbiornika wyposażona we wkładkę ze stali nierdzewnej o grubości min 3mm,

- zbiornik wyposażony w min. dwie wysokości zrzutu do pojazdu 2,4m oraz 3m,

- zbiornik podnoszony i opróżniany na lewą stronę (na stronę kierowcy) pod kątem min 45°,

- min. 2 zawory do spuszczania nadmiaru wody zabudowane na różnych wysokościach zbiornika,

- min. 2 odpływy wodne umieszczone w separatorze z filtrami,

- stopnie włazowe zabudowane na zbiorniku wraz z uchwytami bezpieczeństwa,

- pokrywa zbiornika podnoszona hydraulicznie,

- manualnie otwierany właz inspekcyjny zabudowany na pokrywie.

Wentylatory:

- 2 wentylatory o łącznej wydajności min. 42 000 m3/h,

- podciśnienie max: 44 000 Pa+,

- moc napędu wentylatorów min. 235 kW,

- średnica wentylatorów min. 900 mm,

- łopatki wentylatorów wykonane ze stali odpornej na ścieranie,

- układ nie wymagający chłodzenia dla łożysk wentylatora,

- układ wyposażony w centralne smarowanie, czujniki i zabezpieczenie łożysk,

- możliwość ustawienia poziomu mocy według potrzeby,

- natychmiastowe zamknięcie przepływu powietrza poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku awaryjnego na zabudowie lub wyłączenie napędu.

Kompresor:

- kompresor rotacyjny o parametrach roboczych min. 8 bar i wydatku min. 4,5m3/min,

- 60 l powietrzny zbiornik buforowy,

- 2 x przyłącze z tyłu pojazdu na powietrze bezolejowe,

- 2 x przyłącze z tyłu pojazdu na powietrze z olejem,

- chłodzenie kompresora zapewniające ciągłą pracę podczas wysokich temperatur,

- 1 x kołowrót wykonany ze stali nierdzewnej zwijany/rozwijany automatycznie wyposażony w wąż ¾” L=10m na powietrze olejowe,

- 1 x kołowrót wykonany ze stali nierdzewnej zwijany/rozwijany automatycznie wyposażony w wąż ¾” L=10m na powietrze bezolejowe.

System separacji osadu:

- trzystopniowy, cyklonowy o wysokiej wydajności system filtrujący z elektronicznie sterowanym oczyszczaniem podczas odsysania,

- oczyszczanie filtrów poprzez uderzenie powietrza z dysz w filtry,

- praca dysz czyszczących w trybie pulsacyjnym,

- min. 170 m2 dokładnej powierzchni filtrującej o 3 stopniach filtracji wyposażonej w poliestrowe wodoodporne filtry:

# min 97 % oczyszczanie powietrza ssącego z pyłu,

# usuwanie pyłów z komory filtracyjnej jednocześnie podczas opróżniania zbiornika z materiału odessanego.

- system szybkiego demontażu filtrów za pomocą wózka widłowego.

Hydrauliczne ramię robocze:

- ramie robocze o zasięgu min. 8m,

- ramie robocze sterowane za pomocą max. trzech siłowników hydraulicznych,

- ramię ssące wyposażone w wąż gumowy o dużej elastyczności i dużej odporności na ścieranie,

- średnica węża ssącego DN250,

- możliwość ustawiania prędkości podnoszenia i opuszczania ramienia roboczego,

- końcówka ramienia roboczego wyposażona w układ hydrauliczny obracający końcówki robocze,

- obracanie w dwóch kierunkach bez ograniczeń,

- do układu obrotowego możliwość montażu końcówek roboczych o DN250mm oraz DN100mm,

- długość końcówki roboczej DN250 =1300mm.

Skrzynki narzędziowe:

- min. 2 skrzynie narzędziowe umieszone pod zbiornikiem od strony pasażera,

- wymagany swobodny dostęp do skrzyni nawet podczas otwarcia/podnoszenia/przechyłu zbiornika,

- skrzynie pokryte od wewnątrz powłoką gumową,

- skrzynie wyposażone w zamki,

- skrzynie muszą pomieścić wszystkie akcesoria dodatkowe.

Podpory hydrauliczne:

- pojazd wyposażony w trzy stabilizujące podpory hydrauliczne,

- dwie podpory umieszone po stronie kierowcy pod zbiornikiem,

- jedna podpora umieszczona w tylnej części pojazdu po stronie pasażera.

- Sterowanie:

W kabinie kierowcy:

- włącznik główny,

- włącznik świateł pulsacyjnych,

- włącznik przystawki mocy,

- włączniki pompy hydraulicznej.

Pilot zdalny:

- sterowanie radiowe dla wszystkich funkcji ssących i opróżniających,

- sterowanie ramieniem roboczym,

- sterownie funkcjami opróżniania i ssania,

- wyłącznik awaryjny STOP,

- ładowarka wraz z zapasową baterią umieszczona w kabinie kierowcy.

Dodatkowy pilot z kablem 10m

- sterowanie ramieniem roboczym,

- sterownie funkcjami opróżniania i ssania,

- wyłącznik awaryjny STOP.

Pulpit z panelem dotykowym umieszony w bocznej części pojazdu:

- włączenie/wyłączenie kompresora,

- włączenie/wyłączenie wentylatorów,

- włączenie/wyłączenie świateł roboczych,

- włączenie/wyłączenie czyszczenia filtrów,

- monitor diagnostyczny,

- wyświetlanie zdiagnozowanych błędów,

- diagnostyka usterek i błędów zdalnie przez producenta zabudowy.

Izolacja wygłuszająca/wylot powietrza:

- wylot powietrza do góry (nad kabinę pojazdu),

- izolacja dźwiękochłonna z trzema pochłaniaczami,

- przedział maszynowni wygłuszony min. 50mm materiałem wygłuszającym.

Pompa szlamowa do przepompowania wody/ścieków:

- pompa zainstalowana na pojeździe,

- pneumatyczna pompa membranowa wyposażona w podwójną membranę,

- wydajność w zakresie 300-400 l/min,

- pompa przyłączona bezpośrednio pod kompresor zainstalowany na pojeździe,

- pompa wł/wył bezpośrednio z pilota zdalnego,

- wąż ssawny DN125 płaskozwijany z przyłączem do pompy L=15m,

- wąż ssawny DN125 płaskozwijany z koszem ssącym.

Pompa ciśnieniowa:

- pompa wodna napędzana hydraulicznie,

- wydatek min. 30 l/min / 160bar,

- kołowrót z wężem min. 15m zwijany/odwijany manualne,

- zbiornik wodny min 450 l,

- filtr wodny umieszczony przed pompą,

- zawór opróżniający.

System hydrauliczny:

- 2 obwodowy system hydrauliczny dla zasilania ramienia roboczego oraz kompresora,

- zbiornik hydrauliczny wyposażony w czujnik temperatury i wskaźnik poziomu oleju,

- filtr oleju wyposażony w wymienne wkładki.

Stojak do przewozu rur/końcówek roboczych:

- umieszczony za kabiną kierowcy w zamkniętej obudowie

- min. 3 poziomy do przewozu rur/końcówek roboczych

Bezpieczeństwo:

- min. 2 x przycisk wyłączenia awaryjnego umieszczony w tylnej części zabudowy,

- min. 1 x przycisk wyłączenia awaryjnego umieszczony na pilocie zdalnego sterowania,

- gaśnica min.6 kg umieszczona na drzwiach do maszynowni po wewnętrznej stronie,

- kamera najazdowa umieszczona w tylnej części pojazdu wraz z monitorem min. 7” umieszczonym  w kabinie kierowcy.

Wyposażenie:

- reflektor halogenowy LED wraz ze zwijakiem kablowym min. 10m,

- min. 2 x reflektor roboczy LED umieszczony w tylnej części zabudowy do oświetlenia miejsca pracy,

- min. 2 x gniazdo 24V umieszczone w tylnej części zabudowy,

- końcówka robocza DN250, min. L=1300mm, wykonana ze stali galwanizowanej zakończona koroną wiertniczą,

- przedłużka do końcówki roboczej wykonana ze stali galwanizowanej DN250,

- końcówka robocza DN100, min. L=1300mm, wykonana ze stali galwanizowanej zakończona koroną wiertniczą,

- przedłużka do węża ssącego wykonana z tworzywa sztucznego DN250 o długości min 2000mm,

- min. 2x klamra zaciskowa DN250.

Wyposażenie – narzędzia pneumatyczne:

- młot pneumatyczny 10kg wraz z dwiema końcówkami roboczymi,

- lanca wybuchowa do spulchniania podłoża wraz z osłoną przed odpryskami,

- lanca powietrzna o długości 1900-2100mm wraz z osłoną przed odpryskami,

- min. 2x wąż do sprężonego powietrza,

- uchwyty do przewożenia narzędzi,

- szpadel pneumatyczny o długości 700-900mm wraz z wymiennymi końcówkami roboczymi.

Malowanie:

- przed malowaniem każdy element zabudowy musi zostać poddany piaskowaniu,

- malowanie farbą zewnętrzną w kolorze RAL (zielony groszek),

- malowanie min. 4 warstwowe.

Odbiór samochodu na koszt producenta, w tym:

# Odbiór techniczny wstępnego montażu celem wniesienia ewentualnych uwag przed malowaniem – u producenta

# Odbiór techniczny po wykonaniu prób ruchowych i malowaniu – u producenta

# Odbiór końcowy po dostarczeniu do Krakowa na terenie MPWiK S.A

- Po dostarczeniu samochodu w celu dokonania odbioru końcowego należy przedłożyć wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty wszystkich elementów zamówienia w zakresie dopuszczenia do ruchu ulicznego samochodu wraz z zabudowanymi urządzeniami.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zarejestrowania samochodu będącego przedmiotem zamówienia jako pojazd specjalny kompletny we właściwym miejscowo Wydziale Komunikacji. Przed dokonaniem rejestracji samochodu jako specjalny Wykonawca przedstawi zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania tej czynności, w szczególności świadectwo homologacji dla samochodu specjalnego kompletnego.

- Odbiór końcowy pojazdu odbędzie się w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do jej dokonania.

- Odbiór końcowy uważa się za dokonany po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego nie zawierającego uwag.

- Do odbioru końcowego samochodu wymagane są następujące dokumenty:

# Homologacja całości pojazdu (podwozia i zabudowy) jako samochód specjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami w RP,

# Karta pojazdu,

# Karta Gwarancyjna wystawiona przez producenta bezpośrednio na zamawiającego,

# Dokumentacja Techniczno-Ruchowa samochodu i zamontowanych urządzeń (dwa egzemplarze w języku polskim i jeden egzemplarz w języku producenta), która powinna zawierać:

- Spis treści i numeracje stron,

- Szczegółowy opis działania (zabudowy podwozia),

- Wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą każdej części,

- Schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,

- Zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia,

- Wykaz części szybko zużywających się,

- Kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń,

- Instrukcje obsługi w języku polskim,

- Certyfikat na zawory bezpieczeństwa,

- Oświadczenie, że żaden element zabudowy nie jest zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie podlega nadzorowi UDT,

- Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej,

- Protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu.

- Producent w swojej firmie na koszt własny przeszkoli pięciu pracowników MPWiK SA w zakresie umożliwiającym dokonywanie samodzielnych napraw nadwozia dostarczonego samochodu po upływie gwarancji.

- Dostawca zapewnienia dostawę części zamiennych od producenta nadwozia dostarczonego samochodu, odpłatnie po upływie udzielonej gwarancji.

- Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność posiadania dokumentów wystawionych wyłącznie przez polską instytucję.

- Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji. Okres gwarancji należy podać jednoznacznie w miesiącach, a nie w motogodzinach (Mth).

- Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 43.26.10.00-0

- Zamawiający dopuszcza wykonanie – na zasadach określonych w art. 36a-36b oraz art. 143a-143c ustawy – części zamówienia przez podwykonawców. W ofercie należy podać, jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców oraz podać firmy podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji.

- Wykonawca podzlecający określony zakres dostaw zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczone kopie umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich zawarcia. Poświadczoną kopię umowy może również złożyć podwykonawca. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania takiej umowy może wezwać wykonawcę do zmiany umowy, jeżeli przewidziane w niej terminy płatności są dłuższe niż 30 dni.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie nie zakwestionuje zasadności bezpośredniej wypłaty. Bezpośrednia wypłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu umowy o podwykonawstwo. Z wynagrodzenia wykonawcy zostanie potrącona kwota wypłacona podwykonawcom na powyższych zasadach.

- Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji.

- OFERTY  CZĘŚCIOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji.

- Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- ZAMÓWIENIA  NA  DODATKOWE  DOSTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na dodatkowe dostawy.

- NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych). Oferty wariantowe zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

- W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.

- Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i przekazania wykonawcom.

- TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA

- Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości zamówienia: do dnia 
15 grudnia 2017 r.

- Oferty z terminem zakończenia po tej dacie zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Przewidywany termin podpisania umowy: luty 2017 r.

- WIZJA  LOKALNA

Nie jest konieczne przeprowadzanie wizji lokalnej.

- UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji pocztą elektroniczną (na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl), faksem (nr 12 42 42 397 lub 12 42 42 391) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do MPWiK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

- Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

- Zamawiający odpowiada na pytania zamieszczając ich treść oraz odpowiedź na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Odpowiedzi przekazuje się także (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) wykonawcom, którym przekazano specyfikację.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to ustawa lub niniejsza specyfikacja.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu wskazany w SIWZ) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail wskazany w SIWZ.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu/e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Wszelką korespondencję Wykonawcy powinni kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem: „Dział przetargów i umów MPWiK SA w Krakowie” oraz podaniem numeru postępowania.

- W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

- Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:

| Lp. | Imię, nazwisko, stanowisko | Dział (Zakład), adres | Nr tel. i faksu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marcin Łukaszewicz Z-ca Kierownika | Zakład Sieci Kanałowej ul. Lindego 9 | tel. 12 620 32 61 | sprawy merytoryczne |
|  | Małgorzata Zając St. Inspektor ds. przetargów | Dz. Przetargów i Umów, ul. Senatorska 1, bud. „A”, pok. nr 4 | tel. 12 42 42 392 faks 12 42 42 391 | sprawy formalne |

- WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OCENA  ICH  SPEŁNIANIA  ORAZ  POZOSTAŁE  WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI

- O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Zamawiający w niniejszym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 2, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca do oferty ma obowiązek dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W niniejszym postępowaniu warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest spełniony, jeżeli wykonawca:

(1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości w wysokości co najmniej 500.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie (w takim przypadku Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

- Na wezwanie zamawiającego wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – w kwocie nie mniejszej niż: 500.000,00 zł według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym dokument ten musi zawierać przynajmniej jedną z ww. informacji, nie jest wystarczające podanie tylko wysokości obrotów;

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. W niniejszym postępowaniu warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje nadal co najmniej dostawy dwóch sztuk pojazdów wyposażonych w wentylatory o łącznej mocy 38.000 m3/h, zbiornik o poj. min 8m3, z  cyklonowym systemem filtracji o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto każda.

- Na wezwanie zamawiającego wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do oferty należy załączyć:

  - Formularz nr 2 – wykaz dostaw wykonanych w podanym wyżej okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz ten musi obejmować co najmniej dostawy dwóch sztuk pojazdów wyposażonych w wentylatory o łącznej mocy 38.000 m3/h, zbiornik o poj. min 8m3, z  cyklonowym systemem filtracji o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto każda.

przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z niewykazaniem wymaganego doświadczenia;

  - Dowody potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z tym że w przypadku, gdy MPWiK SA jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5 i 8 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 2 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

- Zgodnie z dyrektywą 2014/25/UE formularz JEDZ (stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ) powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,

- określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,

- informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 80 ust. 3 dyrektywy).

- Wykonawca składający JEDZ wypełnia:

Część II – identyfikacja Wykonawcy,

Część III – przesłanki wykluczenia,

Część IV – warunki udziału w postępowaniu,

Część VI – podpisy.

- Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ W tym celu należy podjąć następujące kroki:

- Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

- Wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

- Wybrać odpowiednią wersję językową.

- Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca).

- Zaimportować pobrany wcześniej plik.

- Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).

- Wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.

- Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, to jest nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy ( 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach )  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)  o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć:

- Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do specyfikacji;

- Informacja o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem dokładnego zakresu który ma być podzlecony i jego wartości (brak załącznika oznacza, że nie przewiduje się udziału podwykonawców) i nazw firm podwykonawców;

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, przy czym jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę).

- W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego do oferty należy załączyć:

- Szczegółowy opis parametrów technicznych potwierdzający zgodność z wymaganiami określonymi w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia;

- Na wezwanie zamawiającego wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy)

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt 1) -7) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 19

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 19.:

- ppkt 1.) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

- ppkt 2.) –4.) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ppkt 21  lit a) i lit. b) tiret drugi niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 21.1.) lit. b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 21.1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 25 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 24.1). niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ppkt 24.1.) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt 25 zdanie pierwsze stosuje się.

- Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

- Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ppkt 2.) musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego podstawy wykluczenia).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu niż wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art.22a. ust. 1.ustawy.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w ppkt 19.1.) –6.) niniejszego rozdziału SIWZ.). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 5,8 i 19)) niniejszego rozdziału SIWZ).

- WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.).

- Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy do złożenia dowodów.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w pkt 3.1 za wystarczające.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Ofertę stanowią:

- wypełnione i należycie podpisane: druk oferty przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ;

- Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej – Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo – musi zostać dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub gdy oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy;

- Dokument wniesienia wadium – zgodnie z zapisami Rozdziału XIX.

- Szczegółowy opis parametrów technicznych potwierdzający zgodność z wymaganiami określonymi w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia;

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału.

- Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.

- Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:

- Druk oferty, oświadczenia lub dokumenty mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji wg odpisu z właściwego rejestru). W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik.

- Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii - musi być ona poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.

- Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty niższej niż cena ofertowa brutto. Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.

- W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej jego stronie).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że oferta zostanie:

- opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;

- zaadresowana do zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A” (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku „A” dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);

- oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru oferty: Oferta zamienna lub Wycofanie oferty).

- WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu).oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu), w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu lub także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik upoważniony do zawarcia umowy jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie (lub także do zawarcia umowy) winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

- Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

- TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

- Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od dnia składania ofert włącznie, z zastrzeżeniem postanowień art. 182 ust. 6 ustawy (Dział VI p.t.: Środki ochrony prawnej).

- Wykonawca samodzielnie dowolną ilość razy na dowolny okres lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na wezwanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć i może odmówić bez utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu.

- OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ

- Cenę oferty należy podać jako:

        - cenę netto stanowiącą wartość łączną całości zamówienia – w tym wszelkich kosztów dodatkowych, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia;

        - cenę brutto równą sumie wartości netto i należnego podatku od towarów i usług (VAT), przy czym prawidłowość określenia wysokości podatku VAT leży po stronie wykonawcy.

- Cena ofertowa stanowi wartość łączną całości zamówienia i obejmuje koszt wykonania dostaw wymienionych w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jeśli wchodzą w zakres zamówienia, w tym np.: cła, podatki i wszelkie opłaty – w tym środowiskowe, koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu do zamawiającego, koszty prac przygotowawczych, koszty związane z odbiorami wykonanych dostaw oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, koszty ubezpieczenia, a także wszelkie inne koszty dodatkowe, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Koszty te należy uwzględnić przy obliczaniu ceny ofertowej.

- Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

- ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH

- Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do odrzucenia oferty.

- WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

  - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

  - Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku Pekao SA I Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, nr konta: 96 1240 1431 1111 0000 1045 3340. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie uważane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący powyższy rachunek potwierdzi, że taki przelew wpłynął przed upływem terminu składania ofert.

  - Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie zamawiającego: ul. Senatorska 1, budynek „B”, pok. nr 8 lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.

  - Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty (tj. okresu związania wykonawcy złożoną ofertą) oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, zamawiający uzna, że nie wniesiono wadium, a wówczas wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

  - Do oferty można dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.:

- kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub

- kopię odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) z potwierdzeniem złożenia oryginału tego dokumentu w kasie MPWiK SA (jeśli oryginał nie został dołączony do oferty).

  - Zamawiający zwraca wadium:

- wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy;

- wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy – niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia;

- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

  - Zamawiający, na podstawie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy składać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków,                    ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. do godziny 9.15.

- Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, choćby była wysłana w terminie. Po upływie terminu do wniesienia odwołania zamawiający zwróci tę ofertę wykonawcy.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w art. 38 ust. 6 ustawy, a także z przyczyn podanych w art. 182 ust. 5 u.p.z.p. (Dział VI p.t.: Środki ochrony prawnej).

- OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY

- Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę.

- W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie oferty”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.

- W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta zamienna” nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana.

- MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, na podstawie art. 86 ustawy, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 20 stycznia 2017 r. o godzinie 9.30, w MPWiK SA, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. 6 (sala konferencyjna).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką MPWiK SA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Wycofanie oferty”, następnie - koperty z adnotacją „Oferta zamienna”. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane.

- Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

# Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy.

- BADANIE  OFERT

- Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem informacji, które na podstawie ustawy są jawne, na zasadach określonych w pkt XXX SIWZ p.t.: Udostępnianie dokumentacji z postępowania.

- W tej części posiedzenia komisja najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

- Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający na podstawie art.26 ust.3a ustawy wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art.25 ust.1.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy może żądać od wykonawców udzielenia w określonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Komisja poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub kosztu zostaną poprawione w sposób następujący:

  - jeżeli cenę lub koszt podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny lub kosztu – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie;

  - w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, chyba że co innego wynika z dokonanego obliczenia ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie;

  - w przypadku sumowania cen lub kosztów za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli obliczona cena lub koszt nie odpowiada sumie cen lub kosztów za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny lub koszt za poszczególne elementy, chyba że co innego wynika z dokonanego obliczenia ceny lub kosztu – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie;

  - w przypadku oferty z ceną lub kosztem określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena lub koszt ryczałtowy): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę lub koszt ryczałtowy bez względu na sposób jej obliczenia;

  - w przypadku oferty z błędnie obliczonym podatkiem VAT: przyjmuje się, że prawidłowo podana jest cena netto lub koszt netto oraz stawka VAT, a zamawiający prawidłowo obliczy podatek VAT.

- Wykonawca, którego oferta została poprawiona, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony przez zamawiającego. W terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia wykonawca ten może nie zgodzić się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na poprawienie takiej omyłki zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 7 ustawy.

- O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny – po uzyskaniu zgody na poprawienie, o której mowa powyżej – zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Komisja ustali także, na podstawie art. 90 ustawy, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi uzasadnione wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. W tym celu zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

  - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

  - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

  - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

    - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.12, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia

    - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.12.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zawiadomi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- ODRZUCENIE  OFERTY

- Ofertę na podstawie art. 89 ustawy odrzuca się, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

  - oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy można odrzucić ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

- Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert w terminie i w sposób podany w art. 92 ustawy.

- WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  - Oferowana cena 		100 %

- Każdej ocenianej ofercie zostaną przyznane punkty (w skali od 0 do 10) w sposób następujący:

najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert (Cmin)

C = 								x 10

cena badanej oferty (Cof)

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium „Cena”.

- UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

- Postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy unieważnia się, gdy:

      - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

      - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

      - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

      - w przypadku wymienionym w art. 91 ust. 5 ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

- O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

- Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na stronie internetowej.

- W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Zainteresowani wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie na adres Działu Przetargów i Umów MPWiK SA.

- ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Dziale VI (art. 179 i nast.) u.p.z.p.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie oraz skarga do sądu.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań oraz tryb ich rozstrzygania zostały szczegółowo uregulowane w art. 180-198 u.p.z.p.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu zostały szczegółowo uregulowane w art. 198a-198g ustawy.

- OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

- Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana ustalona cena całkowita zamówienia, termin i warunki zawarcia umowy oraz pozostałe elementy wymienione w art. 92 ustawy. Do zawiadomienia zostanie dołączony projekt umowy.

- Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) każdego wykonawcę, który złożył ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy zamawiający przekaże informacje o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Równocześnie wyniki postępowania zawierające elementy wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy lub informację o unieważnieniu postępowania) zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl. / przetargi / wyniki postępowań.

- ZAWARCIE  UMOWY

- Wybrany wykonawca, jeśli nie zostanie zawiadomiony o wpłynięciu odwołania, zobowiązany jest jedenastego dnia od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przesłanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – szesnastego dnia od jego przesłania przesłać pocztą na adres MPWiK SA lub złożyć osobiście (w Dziale Przetargów i Umów – budynek „A” lub na dziennik podawczy w budynku „B”) wypełnioną po swojej stronie umowę uwzględniającą warunki wygranego postępowania oraz treść swojej oferty. Należy wypełnić uzupełniony przez zamawiającego projekt przesłany pocztą elektroniczną lub listownie wraz z zawiadomieniem o wyborze, a nie pierwotny wzór umowy załączony do SIWZ.

- Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy umowa (z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie dziesięciu dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przesłanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – nie wcześniej niż po upływie piętnastu dni od jego przesłania.

- Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub właścicielami firmy.

- Umowa nie może być bez zgody zamawiającego zmieniona w stosunku do projektu przesłanego wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty. Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach.

- Niezłożenie kompletnego projektu umowy w terminie lub dokonanie nieuzgodnionych zmian we wzorze umowy może być przyczyną uznania przez zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie także przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej.

- Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zmiany zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne w przypadkach przewidzianych we wzorze (projekcie) umowy będącym integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ponadto w następujących sytuacjach:

- w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne po stronie zamawiającego lub wykonawcy, zmiany osób),

- w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawnych wpływających na realizację umowy, w tym stawki podatku VAT albo wysokości opłat środowiskowych – w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz cen za poszczególne elementy zamówienia;

- jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w sytuacjach niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych – przy czym wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej.

- UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA

- Protokół postępowania wraz z załącznikami na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu podczas otwarcia ofert.

- Protokół lub załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek. Udostępnienie może nastąpić poprzez wgląd na miejscu w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

- Do udostępniania protokołu lub załączników stosuje się regulacje zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

- W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w pkt XI SIWZ p.t.: Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami.

- Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy również umowa z wykonawcą jest jawna od chwili jej zawarcia i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- UWAGI  KOŃCOWE

- W sprawach nie opisanych w niniejszej specyfikacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Powyższa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

Załączniki:

- Wzór oferty,

- JEDZ

- Wzory oświadczeń i formularzy,

- Projekt (wzór) umowy.

Kraków, 13 grudnia 2016 r.

ZATWIERDZAM:

............................................................

[podpis]