Kraków, 13 stycznia. 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/14/PN-4/12/2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 14/PN-4/2017 na „sukcesywne dostawy opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej DN 40 – DN 600”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt VII.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji oraz wzoru Oferty.

Wprowadza się korektę tolerancji dla opasek DN 100 oraz wprowadza się opaski dwudzielne dla średnicy DN 100.

W punkcie III.1) SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

zamiast:  „Podział opasek naprawczych:

do DN 100  	– jednodzielne

od DN 125 do DN 300 – dwudzielne

powyżej DN 300 – trójdzielne”

punkt ten przyjmuje brzmienie:

„Podział opasek naprawczych:

do DN 100  	– jednodzielne

do DN 100 	- dwudzielne

od DN 125 do DN 300 – dwudzielne

powyżej DN 300 – trójdzielne”

Wprowadzono też następujące zmiany w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

Tabela nr 1

| Opaska naprawcza Średnica / Przeznaczenie | Minimalny zakres uszczelniania Średnica zewnętrzna rury Dmin-Dmax [mm] | Minimalny zakres uszczelniania Średnica zewnętrzna rury Dmin-Dmax [mm] | Długość minimalna [mm]. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 40( stal, żeliwo, PVC/PE) | 42-44 | 48-50 | 70-90 |  |
| 50 ( stal, żeliwo, PVC/PE) | 54-58 | 60-64 | 70-90 | 150 |
| 60( stal, żeliwo, PVC/PE) | 70-77 |  | 150 |  |
| 75( stal, żeliwo, PVC/PE) | 75-81 |  | 150 | 200 |
| 80 ( stal, żeliwo, PVC/PE/,AC) | 82-90 | 95-104 | 150 | 300 |
| 100 ( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 108-118 | 113-123 | 200 | 300 |
| 100( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) dwudzielna | 108-128 |  | 200 | 300 |
| 125( stal, żeliwo, PVC/PE, AC | 133-142 | 139-150 | 200 | 300 |
| 150 ( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 151-160 | 158-170 | 200 | 300 |
| 175( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 168-187 | 190-196 | 200 | 300 |
| 200 ( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 210-225 | 225-246 | 200 | 300 |
| 225( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 238-247 |  | 200 | 300 |
| 250 (stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 273-280 | 280-290 | 300 | 400 |
| 300 ( stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 314-335 | 334-353 | 300 | 400 |
| 350 (stal, żeliwo, PVC/PE, AC) | 352-364 | 365-382 | 400 | 500 |
| 400 ( stal, żeliwo, PVC/PE,) | 404-420 | 420-440 | 400 | 500 |
| 500 ( stal, żeliwo, PVC/PE,) | 508-520 | 525-540 | 500 | 600 |
| 600 ( stal, żeliwo, PVC/PE,) | 608-620 | 625-645 | 500 | 600 |

OPASKI NAPRAWCZE

Tabela  nr 2

| L.p. | Nazwa Średnica zewnętrzna rury Dmin-Dmax[mm] Długość L [mm] | Nr indeksu zamawiającego | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 42-44mm L-70-90 | 060-688-0102 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 48-50mm L-70-90 | 060-688-0202 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 54-58mm L-70-90 | 060-688-0302 | 15 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 54-58 mm L-150 | 060-688-0402 | 15 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 60-64mm L-70-90 | 060-688-0502 | 15 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 60-64mm L-150 | 060-688-0602 | 15 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 70-77mm L-150 | 060-688-0702 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 75-81mm L-150 | 060-688-0802 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 75-81mm L-200 | 060-688-0902 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 82-90mm L-150 | 060-688-1002 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 88-94mm L-300 | 060-688-1102 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 95-104mm L-150 | 060-688-1202 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 95-104mm L-300 | 060-688-1302 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 108-118mm L-200 | 060-688-1402 | 100 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 108-118mm L-300 | 060-688-1502 | 100 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 113-123mm L-200 | 060-688-1602 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 113-123mm L-300 | 060-688-1702 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 108-128mm L-200 dwudzielna |  | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 108-128mm L-300 dwudzielna |  | 100 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 133-142mm L-200 | 060-688-1802 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 133-142mm L-300 | 060-688-1902 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 139-150mm L-200 | 060-688-2002 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 139-150mm L-300 | 060-688-2102 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 158-170mm L-200 | 060-688-2202 | 100 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 158-170mm L-300 | 060-688-2302 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 168-187mm L-200 | 060-688-2402 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 168-187mm L-300 | 060-688-2602 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 190-196 mm L-200 | 060-688-2702 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 190-196mm L-300 | 060-688-2802 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 210-225mm L-200 | 060-688-2902 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 210-225mm L-300 | 060-688-3002 | 50 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 225-240mm L-200 | 060-688-3102 | 25 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 225-240mm L-300 | 060-688-3202 | 25 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 238-247mm L-200 | 060-688-3202 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 238-247mm L-300 | 060-688-3302 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 273-280mm L-200 | 060-688-3402 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 273-280mmL-300 | 060-688-3502 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 280-290mm L-300 | 060-688-3602 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 280-290mm L-400 | 060-688-3702 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 314-325mm L-300 | 060-688-3802 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 314-335 L-400 | 060-688-3902 | 10 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 334-353mm L-300 | 060-688-4002 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 334-353mm L-400 | 060-688-4102 | 5 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 352-364 L-400 | 060-688-4202 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 352-364 L-500 | 060-688-4302 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 365-382mm L-400 | 060-688-4402 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 365-382mm L-500 | 060-688-4502 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 404-420mmL-400 | 060-688-4602 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 404-420 L-500 | 060-688-4702 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 420-440 L-400 | 060-688-4802 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 508-520mm L-400 | 060-688-4902 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 508-520mm L-600 | 060-688-5002 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 525-540mmL-500 | 060-688-5102 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 525-540mm L-600 | 060-688-5202 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 608-620mmL-500 | 060-688-5302 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 608-620 mm L-600 | 060-688-5402 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 625-645 mm L-500 | 060-688-5502 | 1 |
|  | OPASKA NAPRAWCZA 625-645 mm L-600 | 060-688-5602 | 1 |

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Zamawiający równocześnie zamieszcza poprawiony druk Oferty („Ofertę skorygowaną”), którą należy wykorzystać przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Z-ca Kierownika Działu Przetargów i Umów

Alicja Łopuszyńska

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
w dniu 13 stycznia 2017 r.