Kraków, 3 marca 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/HK/152/PN-9/   79   /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 152/PN-9/2017 na sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu,

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę nakładek radiowych nie obsługiwanych przez posiadane przez Zamawiającego urządzenia do zdalnego odczytu pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu własne urządzania umożliwiające odczyt z dostarczanych nakładek radiowych lub Wykonawca zapewni zdalny odczyt oferowanych nakładek radiowych we własnym zakresie i będzie przekazywał dane do Zamawiającego?

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwagę, że niedopuszczenie któregoś proponowanych przez Wykonawcę  rozwiązań alternatywnych stanowi wyraźne  ograniczenie konkurencji do rozwiązania jednego producenta, co według Wykonawcy może powodować zawyżanie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów, a to stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Odpowiedź:

Wodomierze i urządzenia do zdalnego odczytu opisane w SIWZ będą częścią systemu opomiarowania dostawy wody na terenie Miasta Krakowa. Praca tego systemu polega na cyklicznym odczytywaniu wszystkich wodomierzy zainstalowanych u odbiorców wody 
i fakturowaniu odbiorców na podstawie danych odczytowych oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki licznikami wody.

System radiowych odczytów posiadany przez MPWiK S.A. składa się z urządzeń odczytowych z zainstalowaną aplikacją bilingową ACC&B mAI obsługującą wystawianie tras odczytowych, ich realizację i przekazywanie danych na tabele odczytowe odbiorców. Wykonana integracja systemu bilingowego pozwala na przekazywanie szeregu dodatkowych danych takich jak alarmy powstałe w obrębie zestawu wodomierzowego i instalacji odbiorcy oraz przesyłanie analiz, schematów z GIS, zawartości poszczególnych kartotek.

Zastosowanie nakładek radiowych nie obsługiwanych  przez posiadane przez Zamawiającego własne urządzenia do zdalnego odczytu spowodowało by wzrost kosztów po stronie Zamawiającego spowodowanych koniecznością wymiany użytkowanych urządzeń, 
a także integracji nowych urządzeń do posiadanego systemu bilingowego.

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia przez Wykonawcę nakładek radiowych nie obsługiwanych przez posiadane przez Zamawiającego własne urządzenia do zdalnego odczytu ani dostarczenia do Zamawiającego własnego systemu realizującego zdalny odczyt oferowanych nakładek radiowych we własnym zakresie 
i przekazywanie danych do Zamawiającego.

Jednocześnie zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu 
o przepisy Prawa zamówień publicznych tylko na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK SA oraz zapisów w SIWZ.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 3 marca 2017 r.