SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr: 730/PN-77/2016

Remont metodą bezrozkopową odcinka kolektora DN 1000 
w rejonie ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.

SPIS TREŚCI

I.	ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA	3

II.	INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU	3

III.	OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	4

IV.	OFERTY  CZĘŚCIOWE	8

V.	PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE	8

VI.	NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH	8

VII.	ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA	8

VIII.	TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA	8

IX.	WIZJA  LOKALNA	8

X.	UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO	8

XI.	OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  WYKONAWCAMI	9

XII.	WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OCENA  ICH  SPEŁNIANIA  ORAZ  POZOSTAŁE  WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI	9

XIII.	WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA	11

XIV.	FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY	12

XV.	WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE	14

XVI.	TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ	14

XVII.	OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ	14

XVIII.	ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH	15

XIX.	WADIUM	15

XX.	MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT	15

XXI.	OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY	16

XXII.	MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT	16

XXIII.	BADANIE  OFERT	16

XXIV.	ODRZUCENIE  OFERTY	18

XXV.	WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ	18

XXVI.	UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA	19

XXVII.	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ	20

XXVIII.	OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA	20

XXIX.	ZAWARCIE  UMOWY	21

XXX.	UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA	21

XXXI.	UWAGI  KOŃCOWE	22

# ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A”, (telefony: 12 42 42 393, 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484; faks: 12 42 42 397 lub 12 42 42 391, adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl) zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Remont metodą bezrozkopową odcinka kolektora DN 1000 w rejonie ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.

- Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

# INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie z grudnia 2008 r. (dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl), a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 21 813 852,50 zł, tj. od równowartości kwoty 5 225 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2015 r., poz. 2263. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

- Specyfikacja z załącznikami (oprócz projektu) została udostępniona na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi oraz na udostępnionym wykonawcom serwerze FTP i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców; na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza specyfikacja. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie faksem lub pocztą elektroniczną albo w inny sposób przewidziany w specyfikacji dla danego rodzaju spraw – są to wybrane formy komunikacji; w takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata faksem lub pocztą elektroniczną.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Dział Przetargów i Umów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Biuro Obsługi Klienta w budynku „B”, wejście od ul. Łowieckiej) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.

- Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej MPWiK SA.

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezrozkopowego remontu odcinka kolektora ogólnospławnego w rejonie ul. Kobierzyńskiej za pomocą wykładziny z włókna szklanego - ‘rękawa’ utwardzanego promieniami UV. Rękaw musi spełniać wszystkie z niżej wymienionych wymogów:

- Nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności  i wtrąceń ciał obcych,

- Nasączanie rękawa żywicami przy zastosowaniu podciśnienia w warunkach kontrolowanych, fabrycznych,

- Rękaw bezszwowy,

- Moduł sprężystości długoterminowy nie mniejszy Ed ≥6500 N/mm2

- Sztywność obwodowa krótkoterminowa ≥ 4kN/m2

- Odporność chemiczna w zakresie pH 4 – 10 i temperatury do 60° C

- Odporność na ścieranie – wartość zużycia ściernego rękawa samonośnego po wykonaniu 100.000 cykli badawczych nie większa niż 0,2 mm

- Jednolite przyleganie rękawa po utwardzeniu do powierzchni kanału na całej jego długości

- Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych, przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,

- Zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni wewnętrznej kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są jedynie w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (łuki, zmiana średnicy, przesunięcia na złączach itp.).

Zakres robót:

- Długość kolektora DN 1000 około 134 mb

- Dwie komory o wymiarach: 0,95 x 1,4 x 2m, 3,5m, 260 x 215 x 200 z kominami złazowymi DN 800 o wysokości 2 i 3,5m

- 1 szt. kształtki kapeluszowej

Zakres robót związanych z renowacją kanału metodą rękawa obejmuje:

- Wykonanie czyszczenia kanału z osadów wraz z wywozem (zamawiający zapewnia bezpłatnie odbiór osadów na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów przy ul. Kosiarzy 3a),

- Bezwykopową renowację kanału przy pomocy rękawa nasączonego żywicami – rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV,

- Uszczelnienie miejsca włączeń przykanalików do kanału głównego za pomocą kształtek kapeluszowych o długości rękawa min 20 cm,

- Inspekcję TV,

- Dokumentacje powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacja przebiegu kolektora metodą tachimetryczną.

Założona sztywność obwodowa musi być potwierdzona po wykonaniu prac (utwardzeniu) przez odpowiednią placówkę badawczą (zaakceptowaną przez Zamawiającego). Materiał wymagany dla potrzeb badania należy pobrać ze studzienki rewizyjnej która zostanie wskazana przez Zamawiającego oraz odpowiednio przygotowana do tego celu poprzez stworzenie przekroju kołowego zamykając kinetę w studzience połówką rury. Realizację badań załatwia wykonawca remontu we własnym zakresie.

Po przejściu rękawem przez studnie kanalizacyjną należy zachować ciągłość materiału w kinecie po wycięciu utwardzonego rękawa do wysokości spoczników w kinecie studni.

Przepompowywanie ścieków na czas remontu zapewnia wykonawca. Zgłoszenie prowadzonych prac, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, opracowanie projektu organizacji ruchu jeżeli wymagany oraz opłaty za zajętość pasa drogowego po stronie wykonawcy.

Głębokość posadowienia kolektora w przedziale 4,5 – 5,3 m.

Przygotowanie podłoża prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 część 10 pkt 7 wraz z załącznikiem A.7 „Przygotowanie podłoża”.

Tamowanie wycieków przed wykonaniem renowacji

Przecieki wód gruntowych należy uszczelnić. Miejsca wycieków należy rozkuć na głębokość co najmniej 2 cm. Małą porcję zaprawy uszczelniającej na bazie szybkosprawnego cementu należy wymieszać z czysta wodą do żądanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformować stożek i docisnąć go w miejsce wycieku. Przytrzymać kilka minut aż do utwardzania. Duże wycieki zamykać stopniowo lub zastosować iniekcję ciśnieniową z użyciem żywic szybkosprawnym, pęczniejących po kontakcie z wodą:

Wymogi materiałowe

- Dla materiałów na bazie mineralnej:

- szybkosprawne (wiązanie ok. 2 min.) materiały pęczniejące na bazie cementu

- nasiąkliwość < 10%

- odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA2, stężenie jonów SO42- ~ 3000 mg/L)

- przyczepność do podłoża > 2,0 MPa

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa

- przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków

- badania potwierdzone ITB lub znakiem CE

- Dla materiałów na bazie żywicznej:

- żywica duromerowa na bazie poliuretanu o niskiej lepkości

- spełniająca normy KTW – D1 i D2

- lepkość ok.200±50

- wytrzymałość na ściskanie > 75 N/mm2

- przyrost objętości przy kontakcie z wodą 1-10 razy

- czas obróbki ok. 30 sekund

Renowacja studni, komór, reprofilacja dużych ubytków oraz powłoka ochronna na środowisko agresywne  XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 – obróbka ręczna

Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej ponieważ wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. Podłoże powinno być zwilżone, ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać partiami. Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość co najmniej 10 mm.

Wymogi materiałowe:

- szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0)

- odporność na działanie środowisk w pełnej klasie XA3 (stężenie ~6000 mg/L jonów SO42-) wg tablicy 2 normy PN-EN 206-1 potwierdzone aprobatą techniczną ITB

- odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń

- przyczepność do podłoża ≥ 0,8 MPa

- nasiąkliwość po 28 dniach < 10%

- odporność na ścieranie po 100 000 zmiennych obciążeń wg DIN-EN 295-3 oraz DIN-EN 598 poniżej 0,60 mm

- zmniejszenie przyczepności do podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 20% wg PN-EN 13529:2005 potwierdzone aprobatą techniczną ITB

- możliwość obciążenia wodą mniej niż 3 godz.

- wszystkie materiały muszą pochodzić od jednego producenta

Jako warstwę sczepną (do zagruntowania podłoża) należy zastosować zaprawę:

- jednoskładnikową, wiążącą na bazie cementu

- odporną na siarczany

- otwartą na dyfuzję pary wodnej

- przeznaczoną do podłoży mineralnych

- posiadającą stosowną aprobatę techniczną

Kontrola wykonania

- Możliwość wykonania badania „pull-off” (1 badanie na 1 studnię). Badanie na odrywanie wartości zgodne z wymogami normy PN EN 1504 cz.2.Tabl.4.

- Przy okazji badania pull-off należy sprawdzić czy zachowano minimalną grubość powłoki = 10 mm. Ewentualnie powłokę można pogrubić nakładając kolejną warstwę na czyste nie mające kontaktu ze ściekami podłożę z zachowaniem grubości minimalnej takiej warstwy  6 mm

- Optycznie należy ocenić ciągłość nałożenia powłoki, jej równość i równomierność

Cały odcinek należy opukać młotkiem w celu wykrycia miejsc głuchych, sprawdzając przy okazji czy nie mam miejsc gdzie materiał nie związał lub jest istotnie słabszy mechanicznie.

Inne informacje

- Przed rozpoczęciem robót inspektorowi nadzoru MPWiK SA należy przedłożyć wymagane atesty, aprobaty, certyfikaty itp. dla stosowanych materiałów.

- W wartości zamówienia nie jest uwzględniony koszt odwodnienia wykopu. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć ten koszt na podstawie projektu, doświadczenia zawodowego oraz czasokresu przyjętego przez niego na realizację robót i należy go ująć w ofercie, w formie kwoty ryczałtowej.

- W ofercie należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu.

- Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w przypadku, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność dostarczenia dokumentu wydanego wyłącznie przez polską instytucję.

- Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa uzyska w imieniu MPWiK SA od właściwego zarządu drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Przed złożeniem wniosku wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację jego treści od zamawiającego – Biura Inwestycji MPWiK SA.

- Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie wykonawcy inspekcji telewizyjnej całego odcinka oraz prób szczelności całego odcinka kanału zgodnie z Normą PN-EN 1610. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności winien dysponować niezbędnym sprzętem i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji zamawiającego dla podmiotu wykonującego przedmiotowy materiał z inspekcji oraz próbę szczelności. Inspekcję telewizyjną należy zakończyć raportem (opracowanym w oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS), który winien zawierać informacje:

    - opis odcinka z wyszczególnieniem materiału, wielkości kanału;

    - długości badanych odcinków, ilości przyłączy;

    - wykres spadków dna poszczególnych badanych odcinków;

    - nagranie całości inspekcji w formacie DVD, możliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

- W ofercie należy podać oferowany – lecz nie krótszy niż  36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 72 miesiące – okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny spełnienia powyższego warunku oraz do porównania ofert zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji. Jeżeli oferowany okres gwarancji na jakikolwiek element wchodzący w zakres zamówienia będzie dłuższy niż podany wyżej okres maksymalny, zamawiający uzna to za oczywistą omyłkę pisarską, a do porównania i oceny ofert przyjmie ww. okres maksymalny; w przypadku wyboru takiej oferty do umowy zostanie wpisany powyższy maksymalny okres gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jednak nie mogą być podzlecane roboty stanowiące kluczową część przedmiotu zamówienia, to jest: remont oraz montaż sieci kanalizacyjnej z obiektami towarzyszącymi. W ofercie można podać, jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji.

- Podmiot podzlecający określony zakres robót zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z każdym podwykonawcą robót budowlanych, a następnie poświadczone kopie umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich zawarcia. Poświadczoną kopię umowy może również złożyć podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania takiej umowy może zgłosić pisemnie sprzeciw lub zastrzeżenia do jej treści, które wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Niezgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu ani zastrzeżeń zamawiającego uważa się za akceptację umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie nie zakwestionuje zasadności bezpośredniej wypłaty. Bezpośrednia wypłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Z wynagrodzenia wykonawcy zostanie potrącona kwota wypłacona podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na powyższych zasadach.

- Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji oraz:

    - dokumentacji znajdującej się w Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK SA, ul. Lindego 9, która udostępniana będzie na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą z tego działu podaną w pkt XI SIWZ w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00; na ww. dokumentację składają się:

- Inspekcja TV odcinka sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do remontu;

- Mapa z zakresem przeznaczonym do remontu.

# OFERTY  CZĘŚCIOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji.

- Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających.

# NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH

      - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych).

      - Oferty wariantowe zostaną odrzucone na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.

- Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie internetowej.

# CYKL  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

- Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia 30 grudnia 2016 r. (cykl realizacji nie dłuższy niż 57 dni).

- Oferty z terminem zakończenia po tej dacie zostaną odrzucone na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Cykl realizacji jest to przedział czasu zawarty między datą przekazania placu budowy wykonawcy a datą zgłoszenia przez niego gotowości do odbioru końcowego i przekazania zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Przewidywany termin przekazania placu budowy: 3 listopada 2016 r.

- W ofercie należy podać cykl realizacji (w dniach) liczony od ww. daty przekazania placu budowy

# WIZJA  LOKALNA

- Przed złożeniem oferty wskazane jest (nieobowiązkowe) zapoznanie się z terenem budowy oraz istniejącymi obiektami.

- Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

# UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji pocztą elektroniczną (na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl), faksem (nr 12 42 42 397 lub 12 42 42 391) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do MPWiK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

- Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

- Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

# OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  WYKONAWCAMI

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami:

| Lp. | Imię, nazwisko, stanowisko | Dział (Zakład), adres | Nr tel. i faksu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marek Lipczyński Kierownik | Zakład Sieci Kanałowej ul. Lindego 9 | tel. 12 620 33 15 faks 12 63 92 264 | sprawy merytoryczne |
|  | Marcin Łukaszewicz Z-ca Kierownika | Zakład Sieci Kanałowej ul. Lindego 9 | tel. 12 63 92 361 faks 12 63 92 164 | sprawy merytoryczne |
|  | Małgorzata Zając St. Inspektor ds. przetargów | Dz. Przetargów i Umów, Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 | tel. 12 42 42 392 faks 12 42 42 391 | sprawy formalne |

# WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OCENA  ICH  SPEŁNIANIA  ORAZ  POZOSTAŁE  WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z powodu ich niespełniania. W niniejszym postępowaniu spełnianie tych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności do oferty należy załączyć:

  - Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji – zawierające dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

  - Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do oferty należy załączyć:

- Formularz nr 2 – wykaz najważniejszych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2011 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, nazwy zamawiającego (inwestora), daty i miejsca wykonania tych robót); dla celów niniejszego zamówienia najważniejszymi robotami, które musi obejmować ww. wykaz, jest realizacja remontu bezwykopowego sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 500 mm i długości min. 100 mb metodą rękawa utwardzanego UV łącznie, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych zamówień o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;

- Poświadczenia (lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) wydane lub potwierdzone przez inwestora (dotyczy to także realizowania robót w charakterze podwykonawcy ujawnionego w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą) dotyczące najważniejszych robót, określające, czy zostały one wykonane w sposób należyty i wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym poświadczenia wydane przez wykonawcę dla podwykonawcy nie potwierdzone przez inwestora nie są wystarczającym dowodem spełnienia tego warunku; w przypadku, gdy MPWiK SA w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. poświadczeń lub innych dowodów.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć:

  - Wykaz osób (lista kluczowego personelu), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załączonego do SIWZ Formularza nr 3);

  - Odpisy uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz robót drogowych osób mających pełnić techniczne funkcje kierownicze na budowie; osoby te muszą również należeć do samorządu zawodowego (tj. do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), a dowód takiej przynależności będzie wymagany przy rozpoczęciu budowy;

  - Formularz nr 4 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: sprzęt do renowacji, czyszczenia i inspekcji telewizyjnej;

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego, jeżeli wykonawca w tym zakresie polega na zasobach innych podmiotów, przy czym podmioty te są zobowiązane złożyć wykaz zasobów, o którym mowa wyżej.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy załączyć:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości równej co najmniej cenie ofertowej według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dokument ten musi zawierać przynajmniej jedną z ww. informacji; nie jest wystarczające podanie tylko wysokości obrotów).

- W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do nin. specyfikacji;

- W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego do oferty należy załączyć:

- Karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową zgodne z wymaganiami określonymi w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia, przy czym dla każdego wyrobu należy załączyć kartę katalogową tylko jednego wybranego producenta;

- Aprobata techniczna (w języku polskim) dla stosowanych materiałów wydana przez niezależną jednostkę certyfikująca np. Deutsche Institut für Bautechnik lub dokument równoważny;

- Opis techniczny metody wykonywania renowacji;

- Wycena robót oraz innych elementów składających się na cenę ofertową według informacji w pkt XVII SIWZ p.t. Obliczenie ceny ofertowej.

- W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć także:

  - Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do specyfikacji;

  - Informacja na temat części zamówienia, których wykonanie ma zostać powierzone podwykonawcom;

  - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, o którym mowa w pkt XIV.5.3) SIWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w pkt XV.4 SIWZ p.t.: Wykonawcy występujący wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę);

- Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (to jest zawartą z nimi umowę) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

# WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA

- Z postępowania wyklucza się wykonawców:

- w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego:

  - osoby fizycznej będącej wykonawcą,

  - wspólnika, jeśli wykonawcą jest spółka jawna,

  - partnera lub członka zarządu, jeśli wykonawcą jest spółka partnerska,

  - komplementariusza, jeśli wykonawcą jest spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna,

  - urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli wykonawcą jest osoba prawna;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili załączonych do oferty dokumentów  bądź nie odpowiedzieli na pytanie / wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób lub jej wyjaśnienia.

- Zamawiający może wykluczyć z postępowania:

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie i nie udowodni, że podjął konkretne środki mające zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Wszystkim wykluczonym wykonawcom równocześnie przekazuje się (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

- Oferta złożona przez wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania, będzie uznana za odrzuconą.

# FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Ofertę stanowią:

- wypełnione i należycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia i formularze wg załączonych do SIWZ wzorów;

- pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienione w pkt XII SIWZ p.t.: Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz pozostałe wymagane załączniki – należycie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału. Złożenie oferty lub części załączników do niej w jednym egzemplarzu może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ z powodu niezgodności z treścią specyfikacji.

- Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.

- Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:

- Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);

- Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.

- Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty niższej niż cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.

- W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).

- W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:

    - opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;

    - zaadresowana do zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A” (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku „A” dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);

    - oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru oferty: Oferta zamienna lub Wycofanie oferty).

# WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:

- Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 – oddzielnie dla każdego wykonawcy.

- dane dotyczące sytuacji finansowej, informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane należy przedstawić łącznie dla wszystkich wykonawców jako wspólne załączniki do oferty.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum (podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

# TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

    - Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie, z zastrzeżeniem postanowień pkt XXVII.4 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na wezwanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć.

    - Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy na podstawie pkt XIII.2.2) specyfikacji.

# OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ

- Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Użyte w niniejszej specyfikacji określenia „cena”, „cena oferty” oraz „cena ofertowa” oznaczają cenę bez podatku VAT.

- Cena ofertowa stanowi wartość łączną całości zamówienia i obejmuje koszt wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia według wyceny oraz wszelkie koszty dodatkowe, jeśli występują, to jest np.: cła i wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu, koszty obsługi geodezyjnej, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty wykonania próby szczelności rurociągów, koszty inspekcji telewizyjnej kanałów, koszty badania zagęszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, koszty ewentualnego odwodnienia wykopu, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty renowacji nawierzchni oraz wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Należy sporządzić wycenę robót oraz innych elementów składających się na cenę ofertową na podstawie SIWZ oraz podać stosowane do jej wyliczenia składniki (nośniki) cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, przy czym nośniki te nie mogą znacząco odbiegać od przyjętych w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni kwartał przed datą złożenia oferty. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy cenami podanymi w ofercie i przyjętymi w wydawnictwie Sekocenbud – jeśli wykonawca wystarczająco ich nie wyjaśni – zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- W druku Oferty w pozycjach dotyczących robót budowlano-montażowych należy wpisać kwotę wynikającą z wyceny danej pozycji, ponadto odrębnie podać ewentualny koszt odwodnienia wykopu (jeśli wykonawca przewiduje taką konieczność), koszt zajęcia pasa drogowego oraz koszt renowacji nawierzchni, a wszelkie inne koszty ująć łącznie w rubryce „Pozostałe”.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego zamawiający wystawi wykonawcy noty obciążeniowe lub faktury: (1) na kwotę zapłaconą przez MPWiK SA z tego tytułu zarządowi drogi na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (2) na kwotę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (w tym za przekroczenie ustalonego w decyzji zakresu przestrzennego, jak również za przedłużenie czasu zajęcia pasa drogowego) oraz (3) na kwotę odsetek i innych kosztów obciążających zamawiającego, a będących skutkiem niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia przez wykonawcę decyzji lub umowy zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Zapłacenie przez wykonawcę wszelkich należności z tego tytułu jest warunkiem koniecznym odbioru końcowego.

- W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art.18 ust.1 pkt 3 oraz art.21a ust.1, ust. 1a i ust.2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) wybrany wykonawca zobowiązany będzie (przed rozpoczęciem budowy) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót budowlanych. Koszty powyższych prac należy ująć w cenie ofertowej.

- Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Należy ją traktować jako wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy zamówienia, do którego mają zastosowanie przepisy art. 632 § 1 k.c., nie mogące zostać przekroczone w trakcie realizacji.

# ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH

- Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV.1.5) SIWZ.

# WADIUM

Nie wymaga się wnoszenia wadium.

# MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy składać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, w terminie do dnia 24 października 2016 r. do godziny 9.15.

- Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, choćby była wysłana w terminie.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w pkt VII.2 SIWZ p.t.: Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z przyczyn podanych w pkt XXVII.3 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

# OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY

- Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę.

- W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie oferty”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.

- W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta zamienna” nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana.

# MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 9.45, w MPWiK SA, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. 6 (sala konferencyjna).

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką MPWiK SA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Wycofanie oferty”, następnie – koperty z adnotacją „Oferta zamienna”. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane.

  - Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa, a także istotne jej elementy brane pod uwagę przy ocenie - termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.

  - Dane, które odczytano podczas otwarcia ofert, po zakończeniu części jawnej posiedzenia zostaną umieszczone w protokole postępowania.

  - Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# BADANIE  OFERT

- Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole postępowania, na zasadach określonych w pkt XXX SIWZ p.t.: Udostępnianie dokumentacji z postępowania.

- W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty.

- W toku badania ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia oferty i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.

- W toku badania ofert zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert albo treści załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników lub do dostarczenia dokumentów dotyczących oferowanych materiałów i urządzeń do zabudowania – takich jak aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) oraz karty katalogowe ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową zgodne z wymaganiami określonymi w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu postępowania, przy czym dla każdego wyrobu należy załączyć kartę katalogową tylko jednego wybranego producenta.

- Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, niedostarczenie żądanych przez zamawiającego dokumentów, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty.

- Wykonawcy nie spełniający w istotnym zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz ci, w stosunku do których zachodzą inne przesłanki określone w pkt XIII.1 lub XIII.2 SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone.

- Komisja poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę danej pozycji;

- w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);

- jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy podatek oraz cenę brutto.

- Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską, oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony przez zamawiającego i w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie może odmówić zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Brak w wyznaczonym terminie sprzeciwu uznaje się za zgodę na poprawienie stwierdzonej omyłki. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona na podstawie pkt XXIV.1.6) SIWZ.

- O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Komisja ustali także, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W tym celu zamawiający zwróci się do każdego wykonawcy, którego cena ofertowa budzi wątpliwości w tym zakresie, o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Komisja, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów oraz inne uzasadnione powody podane w wyjaśnieniu przez wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający może odrzucić tę ofertę.

- Oferty złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, o których odrzucenie (z powodów wymienionych w pkt XXIV SIWZ) komisja przetargowa nie wnioskuje, będą rozpatrywane merytorycznie w sposób podany w pkt XXV SIWZ p.t.: Wybór oferty najkorzystniejszej.

# ODRZUCENIE  OFERTY

- Ofertę odrzuca się, jeżeli:

  - jej treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt XXIII.7.3 SIWZ;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca należycie jej nie wyjaśnił;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Każdy wykonawca, którego ofertę odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w terminie i w sposób podany w pkt XXVIII.2 SIWZ p.t. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Zamawiający równocześnie w powyższym terminie informuje o odrzuceniu ofert wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty.

# WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):

  - Oferowana cena netto 			70 %

  - Cykl realizacji				20 %

  - Długość okresu gwarancji			10 %

ad. 1) Kryterium „Oferowana cena netto – C” (waga 70 %):

najniższa oferowana cena netto spośród ocenianych ofert (Cmin)

C = 									x 10					cena netto badanej oferty (Cof)

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana cena netto.

ad. 2) Kryterium „Cykl realizacji – T” (waga 20%):

najniższa oferowana wartość spośród ocenianych ofert (Tmin)

T= 									x 10					cykl realizacji w badanej ofercie (Tof)

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniany oferowany cykl realizacji zamówienia, przy czym nie może się on kończyć później niż 30 grudnia 2016 r.

ad. 3) Kryterium „Długość okresu gwarancji – G” (waga 10 %):

oferowany w badanej ofercie okres gwarancji (Gof)

G = 										x 10

najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert (Gmax)

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana długość okresu gwarancji, przy czym wartość ta nie może być krótsza niż 36 miesięcy ani dłuższa niż 72 miesiące. W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny ofert zostanie przyjęty najkrótszy z tych okresów.

- Sumę punktów uzyskanych przez każdą z ofert w poszczególnych kryteriach mnoży się przez znaczenie, tj. wielkość wynikającą z wagi procentowej danego kryterium podanej jednakowo wszystkim wykonawcom powyżej w pkt XXV.1 SIWZ.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybiera się ofertę z niższą ceną.

# UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

      - Postępowanie unieważnia się, gdy:

        - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

        - cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

        - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;

        - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

      - O unieważnieniu postępowania (zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

      - Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej.

      - W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Zainteresowani wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie na adres Działu Przetargów i Umów MPWiK SA.

# ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o którym mowa w pkt II.1 SIWZ oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając „informację o nieprawidłowościach” wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.

- „Informację o nieprawidłowościach” (zwaną dalej „informacją”) można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano pocztą elektroniczną lub faksem, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia wraz ze specyfikacją na stronie internetowej MPWiK SA.

- W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.

- Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w specyfikacji. Brak rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.

- W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.

- Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.

# OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

- Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana, ustalona cena całkowita zamówienia oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta i warunki jej zawarcia. Do zawiadomienia zostanie dołączony projekt umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przesyłanego projektu umowy drobnych zmian o charakterze porządkowym lub innych, które nie są niekorzystne dla wykonawcy lub na które wykonawca wyraził zgodę.

- Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) każdego wykonawcę, który złożył ofertę, o dokonanym wyborze - podając co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i jego cenę ofertową oraz ustaloną cenę całkowitą zamówienia - lub - lub o unieważnieniu postępowania, a także o wykonawcach wykluczonych, ofertach odrzuconych – z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji oraz o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

- Równocześnie wyniki postępowania zawierające co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty lub informację o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Senatorska 1, przy wejściu do budynku „A”) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl / przetargi /wyniki postępowań.

# ZAWARCIE  UMOWY

- Wybrany wykonawca, jeśli nie zostanie zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą w związku z wpłynięciem informacji o nieprawidłowościach, zobowiązany jest szóstego dnia od przesłania pocztą elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze oferty, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – jedenastego dnia od jego przesłania (lub niezwłocznie po otrzymaniu ww. zawiadomienia, jeśli tak wynika z jego treści) przesłać pocztą na adres MPWiK SA lub złożyć osobiście (w Dziale Przetargów i Umów – budynek „A” lub na dziennik podawczy w budynku „B”) wypełnioną po swojej stronie umowę uwzględniającą warunki wygranego postępowania oraz treść swojej oferty. Należy wypełnić uzupełniony przez zamawiającego projekt przesłany pocztą elektroniczną lub listownie wraz z zawiadomieniem o wyborze lub później, a nie pierwotne proponowane warunki umowy załączone do SIWZ.

- Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – nie wcześniej niż po upływie dziesięciu dni od jego przesłania.

- Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna oferta.

- W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.

- Treść umowy nie może być bez zgody zamawiającego zmieniona w stosunku do projektu przesłanego wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty.

- Umowa musi być należycie podpisana i złożona w czterech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty.

- Niezłożenie kompletnej umowy w terminie, dokonanie zmian we wzorze umowy może być przyczyną uznania przez zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne tylko w następujących sytuacjach:

- w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne po stronie zamawiającego lub wykonawcy, zmiany osób),

- jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w innych sytuacjach przewidzianych w SIWZ;

- jeśli zmiany te są korzystne dla MPWiK SA finansowo albo ze względów technicznych.

# UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA

- Po otwarciu ofert, lecz przed zakończeniem postępowania zamawiający udostępni wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu na jego wniosek informacje podane podczas otwarcia ofert, a po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania także podpisany i zatwierdzony druk protokołu postępowania (bez załączników). Umowa z wykonawcą będzie mogła być udostępniona niezwłocznie po jej zawarciu.

- Inne poza wymienionymi dokumenty nie podlegają udostępnieniu w żadnym czasie ani w jakiejkolwiek części.

- Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek. Zamawiający nie ma obowiązku powielania udostępnianych materiałów.

- W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w pkt XI SIWZ p.t.: Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami.

# UWAGI  KOŃCOWE

- W sprawach nie opisanych w niniejszej specyfikacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Powyższa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

Załączniki:

- Wzór oferty,

- Wzory oświadczeń i formularzy,

- Wzór umowy.

Kraków, 10 października 2016 r.

ZATWIERDZAM:

............................................................

[podpis]