SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr: 222/PN-14/2017

Remont dwóch magistral wodociągowych w Dobczycach: 
na odcinku od ul. Jałowcowej 30 do ZUW Raba (2100 mb) oraz 
na odcinku od ujęcia wieżowego do ul. Jałowcowej 30 (700 mb).

SPIS TREŚCI

I.	ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA	3

II.	INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU	3

III.	OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	4

IV.	OFERTY  CZĘŚCIOWE	12

V.	PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  NA  PODOBNE  ROBOTY  BUDOWLANE	12

VI.	NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH	12

VII.	ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA	12

VIII.	TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA	12

IX.	WIZJA  LOKALNA	12

X.	UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO	13

XI.	SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW	13

XII.	WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  DOWODY  POTWIERDZAJĄCE  ICH  SPEŁNIANIE  ORAZ  WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY	14

XIII.	WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA	18

XIV.	FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY	19

XV.	WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE	20

XVI.	TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ	21

XVII.	OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ	21

XVIII.	ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH	22

XIX.	WADIUM	22

XX.	MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT	24

XXI.	OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY	24

XXII.	OTWARCIE  OFERT	24

XXIII.	WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ	24

XXIV.	BADANIE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ	27

XXV.	ODRZUCENIE  OFERTY	27

XXVI.	UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA	28

XXVII.	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ	28

XXVIII.	OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA	29

XXIX.	ZAWARCIE  UMOWY  ORAZ  JEJ  ZMIANY	29

XXX.	UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA	32

XXXI.	UWAGI  KOŃCOWE	32

# ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A” (telefony: 12 42 42 393, 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484, 620 32 90; faks: 12 42 42 397 lub 12 42 42 391, adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl), zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Remont dwóch magistral wodociągowych w Dobczycach: na odcinku od ul. Jałowcowej 30 do ZUW Raba (2100 mb) oraz na odcinku od ujęcia wieżowego do ul. Jałowcowej 30 (700 mb).

- Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

# INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy – w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 21 813 852,50 zł, tj. od równowartości kwoty 5 225 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2015 r., poz. 2263. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

- Specyfikacja z załącznikami (oprócz projektu) została udostępniona na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców; na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Dział Przetargów i Umów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Biuro Obsługi Klienta w budynku „B”, wejście od ul. Łowieckiej) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.

- Datą wszczęcia postępowania jest dzień publicznego ogłoszenia o zamówieniu tj. zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej MPWiK SA.

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Remont dwóch magistral wodociągowych ( 1000 mm w Dobczycach: na odcinku od ul. Jałowcowej 30 do ZUW Raba (dl. 2100 mb) oraz na odcinku od ujęcia wieżowego do ul. Jałowcowej 30 (dł. 700 mb).

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:

- Zadanie I: Remont magistrali wodociągowej Ø 1000 mm w Dobczycach na odcinku od ul. Jałowcowej 30 do ZUW Raba (dł. 2 100 mb);

- Zadanie II: Remont magistrali wodociągowej Ø 1000 mm w Dobczycach na odcinku od ujęcia wieżowego do ul. Jałowcowej 30 (dł. 700 mb).

ZADANIE I: Remont magistrali wodociągowej Ø 1000 mm w Dobczycach na odcinku od ul. Jałowcowej 30 do ZUW Raba (dł. 2 100 mb)

Zadanie I obejmuje remont magistrali ( 1000 mm na odcinku: zaplecze – KZ16 (dł. 2100 mb) – od ul. Jałowcowej 30 do Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) „Raba” ul. Nowowiejska 19;

Zakres prac do wykonania przy remoncie magistrali wodociągowej stal ( 1000 mm na odcinku od komory odpowietrzającej usytuowanej na działce nr 2757/16 w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 30 (Centrum Szkoleniowego Jałowcowa Góra) oznaczonej symbolem XV/RI/I-O1 do komory przełączeniowej KZ-16 zlokalizowanej na działkach nr 157/3 i nr157/5 w Dobczycach przy ul. Nowowiejskiej oznaczonej symbolem III/23-KZ-16:

- Wyłączenie z eksploatowanej magistrali żeliwo/stał ( 1000 mm - remontowanego tłocznego odcinka rurociągu.

- Renowacja magistrali wodociągowej żeliwo/stal ( 1000 mm metodą bezwykopową (wciągnięcie rękawa):

- rurociąg żeliwo szare/stal 1020 x 16 - długość odcinka 	około 2 100 mb,

Renowację należy wykonać z wykorzystaniem metody wykładania rurociągu rękawem elastycznym samonośnym wykonanym z włókien poliestrowych i nylonowych pokrytych specjalną powłoką PR.

Metoda ta polega na wprowadzeniu rękawa do modernizowanego rurociągu z jednoczesnym jego odwróceniem za pomocą sprężonego powietrza i zespoleniu z rurociągiem w sposób trwały z wykorzystaniem żywic epoksydowych.

- Grubość rękawa musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych. Rękaw powinien wytrzymać ciśnienie wewnętrzne ≥1,0 MPa bez podparcia ścianki rury (ciśnienie robocze 0,6 MPa, ciśnienie próbne 1,0 MPa). Grubość powłoki polietylenowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 mm, warstwa tkaniny z dodatkiem włókna szklanego powinna wynosić 4 mm.

- Klej: dwuskładnikowa żywica epoksydowa.

- Rurociąg winien być czyszczony metodą nie powodującą jego uszkodzenia, a do końcowego wyczyszczenia należy użyć metody hydrodynamicznej. Efektem ma być czysta, metaliczna i sucha powierzchnia. Odbiór przed wprowadzeniem rękawa zostanie dokonany przez inspektora nadzoru, po udokumentowaniu poprawności czyszczenia za pomocą inspekcji (rejestracji) kamerą. Zabrania się stosowania metody czyszczenia chemicznego

- Wykładzina powinna zapewnić zdolność przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych. Krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu powinien wynosić ≥ 3000 MPa.

- Wykładziny przeznaczone do renowacji magistrali powinny zapewnić minimalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej rurociągu tak aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych zwężeń. W wyniku prowadzonych prac rekonstrukcyjnych dopuszczalne jest zmniejszenie średnicy rurociągu od 3% do 13% poza miejscami, gdzie występują fałdy.

- Należy przeprowadzić trzykrotną inspekcję wnętrza rurociągów cyfrową kamerą TV o rozdzielczości HD: przed czyszczeniem, po czyszczeniu i po rekonstrukcji. Kamera winna być przystosowana do inspekcji sieci wodociągowej, nie wolno wykorzystywać kamery używanej do inspekcji kanalizacji (należy złożyć odpowiednie zaświadczenie). Inspekcja video winna być wykonana w suchym rurociągu.

- Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po renowacji.

- Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji: po wykonaniu renowacji powierzchnia przewodu powinna być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane zmianami średnic oraz na wewnętrznych ściankach łuków. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i przylegać do powierzchni wewnętrznej na całej długości. W przypadku stwierdzenia sfałdowań o wysokości powyżej 5% średnicy wodociągu należy przewidzieć wymianę elementów, tj. kolan, łuków lub elementów prostych z zachowaniem reżimów technologicznych przewidzianych w aprobacie.

- Rękaw i klej powinny posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Do oferty należy dołączyć aktualną aprobatę techniczną potwierdzającą parametry techniczne rękawa.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców lecz nie mogą być to podstawowe roboty stanowiące kluczową część przedmiotu zamówienia, takie jak: czyszczenie rurociągu czy instalowanie (wsuwanie) rękawa oraz montaż sieci wodociągowej z obiektami towarzyszącymi.

- Zakres prac w komorze odpowietrzającej XV/RI/I-O1 –działka nr 2757/16 – ul. Jałowcowa 30:

Komora żelbetowa o wymiarach zewnętrznych. 4,0 x 7,70 m i wysokości wewnętrznej zmiennej – max. 5,45 m. Wejście drzwiami na pomost, komunikacja pionowa drabiny. Stropy z dyli żelbetowych w dwóch poziomach.

- wykonanie kablowego przyłącza energii elektrycznej wraz z instalacją sublicznikową wg wytycznych Inwestora – długość około 100 mb, z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z protokolarnie potwierdzonymi wymaganymi prawem pomiarami sprawności:

- oświetlenie lampami świetlówkowymi ES System COSMO CO1 236,

- gniazda jednofazowe i trójfazowe

- - układ ogrzewania promiennikiem elektrycznym ze sterowaniem (termostatem),

- demontaż istniejących i budowa nowych stropów komory (dyle żelbetowe z warstwami izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, pokrycie z papy asfaltowej) o wymiarach około 3,30 x 4,10
i 4,60 x 4,10 m,

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich,

- reprofilacja żelbetowych ścian wewnętrznych komory wraz z ich malowaniem w kolorze jasnym,

- demontaż istniejącej i wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- czyszczenie, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na rurociągu i armaturze,

- likwidacja zbędnego rurociągu ( 80 – pozostałość po nieczynnej sieci hydrantowej,

- demontaż istniejących pomostów i drabin oraz montaż nowych, zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów,

- uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany przy użyciu łańcuchów uszczelniających, likwidacja przejścia rurociągu (80 mm,

- udrożnienie odwodnienia komory,

- wymiana stalowych drzwi zewnętrznych o wym.1,10 x 2,10 m na drzwi aluminiowe, ocieplane, pełne,

- wykonanie nowej pionowej (zewnętrznej) izolacji przeciwwilgociowej komory,

- wykonanie izolacji termicznej komory z uwzględnieniem poziomu przemarzania gruntu w technologii styropianu ekstradowanego o grubości min. 5 cm i przy użyciu farb akrylowo-sylikonowych charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża i trwałością, paroprze-puszczalnością, odpornością na porastanie glonami i pleśniami,

- wykonanie tynków cienkowarstwowych na ściankach oporowych komory – ok. 12,0 m2 z użyciem farb j/w,

- wykonanie opaski zabezpieczającej ściany komory i ścianki oporowe z płytek betonowych 
30x 30 cm wraz z wymaganą podbudową - długość ok. 34,0 mb,

- ułożenie z kostki brukowej na podbudowie na dojściu do komory (przestrzeń pomiędzy murkami oporowymi) – ok. 6,0 m2,

- wyprofilowanie oskarpowania komory z nachyleniem skarp 1:1, obsianie trawą.

- Zakres prac przy komorze XV/RI/I-S1 – działka nr 259/3 w Dobczyce ul. Cegielniana:

Komora spustowa z komorą tłumienia energii zlokalizowana przy potoku Węgielnica.

- budowa nowego stropu z włazem ( 600 mm na komorze o wymiarach 4,0 x 5,20 m,

- demontaż istniejących barier, wykonanie nowych o wys. min. 1,30 m, zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów oraz ich montaż - długość ok. 7,0 mb,

- wymiana dwóch włazów żeliwnych (600 mm z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wylewki betonowej wyrównującej na płycie komory tłumienia o wym. 3,0 x 2,10 m,

- wyczyszczenie, udrożnienie odpływu, odbudowa uszkodzonego umocnienia skarp odpływu wody z komory tłumienia do potoku Węgielnica – dł. ok. 45 mb,

- plantowanie ternu wraz z regulacją i osadzeniem skrzynek zasuw.

- Zakres prac w tunelu drogowym XV/RI-I-TD1– działka nr 277 w Dobczycach ul. Myślenicka:

Tunel żelbetowy (ze ścianami czołowymi częściowo z cegły) o wymiarach w świetle 18,90 x 3,60 x 3,30, kominy włazowe o wys. 4,0 m.

- uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany przy użyciu łańcuchów uszczelniających,

- wymiana istniejących włazów na włazy ze stali kwasoodpornej, z zabezpieczeniem otwarcia, z zamknięciem na kłódkę patentową na włazy o wymiarach:

- 80 x 80 cm dwudzielny - 1 szt.,

- 65 x 65 cm pojedynczy – 1 szt.

- miejscowa renowacja żelbetów ścian i stropu,

- demontaż istniejącej drabiny i montaż nowej o dł. ok. 3,90 mb, demontaż klamer złazowych i montaż stalowej drabiny zejściowej na o dł. ok. 3,20 mb zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- czyszczenie, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na rurociągu (1000mm w tunelu,

- Zakres prac w komorze przełączeniowej KZ-16 – działki nr 157/3 i nr157/5 ul. Nowowiejska w Dobczycach:

Komora przełączeniowa wzniesiona na rurociągach wody surowej (1000mm i (1400 mm. Jest to obiekt żelbetowy o wym.7,70 x 8.20 m i wys. 5,4 m, od wewnątrz ocieplony cegłą, wpisany w zbocze. Wejście do komory drzwiami na pomost żelbetowo-stalowy, komunikacja pionowa po drabinach. Stropy z dyli żelbetowych:

- demontaż istniejącego i budowa nowego stropu komory (dyle żelbetowe z warstwami izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, pokrycie z płytek ceramicznych) o wymiarach ok. 7,70 x 8,30 m,

- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu – rynny, rury spustowe,

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich obiektu,

- demontaż całej armatury zamontowanej na rurociągach w komorze (zasuwy, kompensatory, kształtki montażowe) i przekazanie Inwestorowi,

- wykonanie nowej instalacji zaworów odpowietrzających PN 16, dn 150 na rurociągu ( 1000 mm,

- dostawa i montaż nowej armatury PN 16 wraz z wymaganymi łącznikami i kształtkami, z nowymi napędami zasuw typu Auma Matic (sterowanie na zasuwie):

- na rurociągach ( 1000 mm –.zasuwa (1000 mm - 2 szt. i kompensator (1000mm - 2 szt.,

- na rurociągu ( 1200 mm - zasuwa (1200 mm – 1szt. i kompensator (1200mm - 1 szt.,

- uszczelnienie wszystkich przejść rurociągów przez ściany przy użyciu łańcuchów uszczelniających,

- czyszczenie, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na wszystkich rurociągach w komorze,

- demontaż rozdzielni NN wraz z okablowaniem i korytami, osprzętem, układem wentylacji i ogrzewania,

- -wykonanie nowej rozdzielni energii elektrycznej z niezbędnym wyposażeniem – konieczne uzgodnienie z Inwestorem,

- -wykonanie nowej instalacji elektrycznej w komorze:

- oświetlenie 6 szt. lamp świetlówkowych ES System COSMO CO1 236,

- gniazdo trójfazowe 32A - 1 szt.

- gniazdo jednofazowe - 1szt.

wraz z protokolarnie potwierdzonymi wymaganymi prawem pomiarami sprawności całej wykonanej instalacji,

- wykonanie nowej instalacji promienników elektrycznych z montażem nowych w ilościach 2 szt. promienniki 3kW pracujących na jednym układzie sterowania - 1 termostat,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej - nowy wentylator kanałowy z nagrzewnicą i sterowaniem czasowym wraz z montażem żaluzji zewnętrznej na elewacji,

- nowe okablowanie do całej instalacji i wszystkich odbiorników układane w nowych korytach lub w systemie rurek osłonowych PCV,

- demontaż istniejącej i wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (150 mm zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- demontaż wszystkich stalowych pomostów wraz z barierkami, drabinami pionowymi, uzupełnienie bortnic i łańcuszków BHP, czyszczenie strumieniowo-ścierne (min. do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501), zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie ich konstrukcji, montaż w komorze,

- wymiana poszycia pomostów z krat Wema na nowe z krat Wema – pow. ok. 9,50 m2,

- rozbiórka ścianki działowej z cegły pełnej gr. 6 cm,

- wykonanie nowego odwodnienia (korytka ściekowe) wzdłuż południowo-zachodniej ściany komory – dł. ok. 10,50 mb. z ukształtowaniem spadków,

- wymiana okiennych pustaków szklanych (luksferów) na nowe w oknach o wym. 2,20 x 0,80 m i 3,0 x 0,80 m,

- wymiana stalowych drzwi zewnętrznych o wym.1,00 x 2,10 m na drzwi aluminiowe, ocieplane, pełne,

- czyszczenie strumieniowo ścierne (min. do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501), zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie barier zewnętrznych komory, schodów zewnętrznych i przyległego muru oporowego – dł. ok. 30 mb,

- naprawa uszkodzeń warstw ocieplenia budynku, odnowienie tynków cienkowarstwowych elewacji (czyszczenie i malowanie) przy użyciu farb akrylowo-sylikonowych charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża i trwałością, paroprzepuszczalnością, odpornością na porastanie glonami i pleśniami,

- udrożnienie odwodnienia komory,

- przełożenie opaski chodnikowej z uzupełnieniem ubytków i regulacją spadków – ok. 11,0 m2,

- czyszczenie hydrodynamiczne schodów terenowych przy obiekcie,

- Przywrócenie remontowanego rurociągu i obiektów budowlanych do eksploatacji.

- Maksymalny okres wyłączenia rurociągu ( 1000 mm i (1400 mm oraz wszelkie prace i terminy związane z wyłączeniem rurociągów należy uzgodnić z Kierownikiem ZUW „Raba” w Dobczycach Jackiem Kaszowskim, tel. 606 440 207.

Wszelkie uzgodnienia warunków wejść na teren wykonywanych prac remontowych oraz uzyskanie zgody na wycinkę zieleni (drzew lub krzewów) i odszkodowania z tego tytułu leżą po stronie wykonawcy robót.

ZADANIE II: Remont magistrali wodociągowej Ø 1000 mm w Dobczycach na odcinku od ujęcia wieżowego do ul. Jałowcowej 30 (dł. 700 mb)

Zadanie II obejmuje remont magistrali ( 1000 mm na odcinku: ujęcie wieżowe – komora odpowietrzników na terenie zaplecza (dł. 700 mb) – od ujęcia wieżowego przy ul. Energetyków 23 do ul. Jałowcowej 30 w Dobczycach.

Zakres prac do wykonania przy remoncie magistrali wodociągowej żeliwo/stal ( 1000 mm na odcinku od tunelu rurociągu w wieży ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego usytuowanego w Dobczycach przy ul. Energetyków 23 oznaczonego symbolem I/1 do komory odpowietrzników zlokalizowanej na działce nr 2757/16 w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 30 (Centrum Szkoleniowego Jałowcowa Góra) oznaczonej symbolem XV/RI/I-O1:

- Wyłączenie z eksploatowanej magistrali żeliwo/stał ( 1000 mm - remontowanego tłocznego odcinka rurociągu.

- Renowacja magistrali wodociągowej żeliwo/stal ( 1000 mm i ( 500 mm metodą bezwykopową (wciągnięcie rękawa) :

- rurociąg żeliwo szare/stal (1000 mm - długość odcinka około 700 mb,

- rurociąg żeliwo szare/stal (500 mm - długość odcinka ok. 24,00 mb,

Renowację należy wykonać z wykorzystaniem metody wykładania rurociągu rękawem elastycznym samonośnym wykonanym z włókien poliestrowych i nylonowych pokrytych specjalną powłoką PR.

Metoda ta polega na wprowadzeniu rękawa do modernizowanego rurociągu z jednoczesnym jego odwróceniem za pomocą sprężonego powietrza i zespoleniu z rurociągiem w sposób trwały z wykorzystaniem żywic epoksydowych.

- Grubość rękawa musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych. Rękaw powinien wytrzymać ciśnienie wewnętrzne ≥1,0 MPa bez podparcia ścianki rury (ciśnienie robocze 0,6 MPa, ciśnienie próbne 1,0 MPa). Grubość powłoki polietylenowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 mm, warstwa tkaniny z dodatkiem włókna szklanego powinna wynosić 4 mm.

- Klej: dwuskładnikowa żywica epoksydowa.

- Rurociąg winien być czyszczony metodą nie powodującą jego uszkodzenia, a do końcowego wyczyszczenia należy użyć metody hydrodynamicznej. Efektem ma być czysta, metaliczna i sucha powierzchnia. Odbiór przed wprowadzeniem rękawa zostanie dokonany przez inspektora nadzoru, po udokumentowaniu poprawności czyszczenia za pomocą inspekcji (rejestracji) kamerą. Zabrania się stosowania metody czyszczenia chemicznego

- Wykładzina powinna zapewnić zdolność przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych. Krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu powinien wynosić ≥ 3000 MPa.

- Wykładziny przeznaczone do renowacji magistrali powinny zapewnić minimalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej rurociągu tak aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych zwężeń. W wyniku prowadzonych prac rekonstrukcyjnych dopuszczalne jest zmniejszenie średnicy rurociągu od 3% do 13% poza miejscami, gdzie występują fałdy.

- Należy przeprowadzić trzykrotną inspekcję wnętrza rurociągów cyfrową kamerą TV o rozdzielczości HD: przed czyszczeniem, po czyszczeniu i po rekonstrukcji. Kamera winna być przystosowana do inspekcji sieci wodociągowej, nie wolno wykorzystywać kamery używanej do inspekcji kanalizacji (należy złożyć odpowiednie zaświadczenie). Inspekcja video winna być wykonana w suchym rurociągu.

- Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po renowacji.

- Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji: po wykonaniu renowacji powierzchnia przewodu powinna być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane zmianami średnic oraz na wewnętrznych ściankach łuków. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i przylegać do powierzchni wewnętrznej na całej długości. W przypadku stwierdzenia sfałdowań o wysokości powyżej 5% średnicy wodociągu należy przewidzieć wymianę elementów, tj. kolan, łuków lub elementów prostych z zachowaniem reżimów technologicznych przewidzianych w aprobacie.

- Rękaw i klej powinny posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- Do oferty należy dołączyć aktualną aprobatę techniczną potwierdzającą parametry techniczne rękawa.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców lecz nie mogą być to podstawowe roboty stanowiące kluczową część przedmiotu zamówienia, takie jak: czyszczenie rurociągu czy instalowanie (wsuwanie) rękawa oraz montaż sieci wodociągowej z obiektami towarzyszącymi.

- Zakres prac w tunelu rurociągu oznaczonego symbolem I/1– działka nr 866/2 – ul. Energetyków 23 w Dobczycach:

Tunel rurociągu ( 1000 mm żelbetowy o wymiarach wewnętrznych 3,80 x 27,0 m i zmiennej wysokości wewnętrznej max. – 2,90 m. Wejście z wieży drzwiami na stalowy pomost, a z placu manewrowego włazem żeliwnym – drabina pionowa. Strop prefabrykowany z dyli żelbetowych.

- demontaż istniejących tras kablowych instalacji elektrycznej, lamp, gniazd 24V (oprócz kabla zasilania do przepływomierza i przewodu do czujnika ciśnienia) i pozostałego zbędnego osprzętu;

- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej prowadzonej w nowych korytkach lub w rurkach PCV na uchwytach np.: Baks ZSU1 16/3 obejmujących:

- oświetlenie lampami świetlówkowymi ES System COSMO CO1 236 - 5 szt.,

- gniazdo 24 V – 1 szt.,

- gniazdo jednofazowe – 1szt.,

- wymianę koryt pozostawionej instalacji kabla zasilania przepływomierza i czujnika ciśnienia j/w.,

- wykonanie wymaganych prawem pomiarów sprawności wybudowanej instalacji potwierdzonych stosownymi protokołami;

- likwidacja zbędnych na rurociągu (1000 mm elementów systemów pomiarowych przepływu wody – nieczynne pozostałości;

- czyszczenie i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na rurociągach i armaturze w tunelu (rurociąg tłoczny ( 1000 mm – ok. 27,0 mb, rurociąg spustowy ( 300 mm– ok. 2,5 mb, kolektor spustowy ( 400 mm– ok. 4,0 mb);

- demontaż istniejącej drabinki pionowej oraz montaż nowej, zgodnej z wymogami obowiązujących przepisów – 1 szt. dł. ok. 3,0 m;

- uszczelnienie przejścia rurociągu przez ścianę czołową tunelu przy użyciu łańcuchów uszczelniających;

- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wszystkich stalowych pomostów wraz z barierkami, drabinami pionowymi, uzupełnienie bortnic i łańcuszków BHP;

- w przypadku konieczności rozbiórki stropu tunelu przywrócenie go do stanu pierwotnego wraz z pasem zieleńca i drogi wewnętrznej.

- Zakres prac w budynku bań wodno-powietrznych oznaczonego symbolem I/2– działka nr 868 przy ul. Energetyków 23 w Dobczycach:

Budynek bań wodno-powietrznych to budynek parterowy, nie podpiwniczony, murowany, o zmiennej wysokości, przykryty stropodachem.

- wykonanie nowej pionowej (zewnętrznej) izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku bań wodno-powietrznych (pn.-wsch. i pd.-wsch.) wraz z wykonaniem izolacji termicznej z uwzględnieniem poziomu przemarzania gruntu w technologii styropianu ekstradowanego o grubości min. 5 cm przy użyciu farb akrylowo-sylikonowych charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża i trwałością, paroprzepuszczalnością, odpornością na porastanie glonami i pleśniami - długość ściany ok. 20,0 mb, głębokość zmienna max. ok.1,70 m;

- przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego (ułożenie opasek chodnikowych na podbudowie oraz odwodnienia liniowego), wyprofilowanie i obsianie trawą;

- uszczelnienie przejścia rurociągu przez ścianę przy użyciu łańcuchów uszczelniających;

- czyszczenie i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na rurociągu (500 mm i armaturze w budynku RI.

- Zakres prac przy komorze przełączeniowej oznaczonej symbolem XV/RI/I-P1 – działka nr 866/2 w Dobczyce (las ujęcia):

Komora podziemna o wymiarach 5,90 x 3,80 x 3,10 m, żelbetowa ocieplona od wewnątrz cegłą, przykryta prefabrykowanymi płytami stropowymi. Obiekt zlokalizowany pomiędzy rurociągami wody surowej Ø 1000mm i Ø 1400 w lesie, powyżej ujęcia.

- demontaż i budowa nowego stropu komory (dyle żelbetowe z warstwami izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z pokryciem z papy) o wymiarach około 5,90 x 3,80 m;

- demontaż całej armatury zamontowanej na rurociągu w komorze (zasuwa, kompensator, kształtki montażowe) i przekazanie Inwestorowi;

- dostawa i montaż nowej armatury PN 16 wraz z wymaganymi łącznikami i kształtkami:

- na rurociągu ( 1000 mm – zasuwa (1000 mm - 1 szt. i kompensator (1000mm – 1 szt.;

- uszczelnienie wszystkich przejść rurociągów przez ściany (2 x (1000 mm) przy użyciu łańcuchów uszczelniających;

- czyszczenie i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na rurociągach w komorze;

- wykonanie nowej pionowej (zewnętrznej) izolacji przeciwwilgociowej komory;

- demontaż istniejących pomostów i drabinek zejściowych oraz wykonanie nowych pomostów z barierkami, zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów oraz ich montaż w komorze;

- demontaż istniejącej i wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- demontaż istniejącego i montaż nowego włazu zejściowego z zamkiem zatrzaskowym;

- udrożnienie odwodnienia komory;

- wykonanie wokół komory opaski zabezpieczającej z płytek betonowych 30x30 cm na podbudowie;

- wyprofilowanie otoczenia komory z ukształtowaniem spływu wód powierzchniowych po zboczu.

- Zakres prac w komorze odpowietrzającej XV/RI/I-O1 – dz. nr 2757/16 – ul. Jałowcowa 30:

Komora żelbetowa o wymiarach zewnętrznych. 4,0 x 7,70 m i wysokości wewnętrznej zmiennej – max. 5,45 m. Wejście drzwiami na pomost, komunikacja pionowa drabiny. Stropy z dyli żelbetowych w dwóch poziomach.

- demontaż całej armatury zamontowanej na rurociągu w komorze (przepustnica (1000, kompensator, kształtki montażowe) i przekazanie Inwestorowi;

- dostawa i montaż nowej armatury PN 10 wraz z wymaganymi łącznikami i kształtkami:

- na rurociągu ( 1000 mm – przepustnica (1000 mm z reduktorem- 1 szt. i kompensator (1000mm -1 szt.

- Przywrócenie remontowanego rurociągu i obiektów budowlanych do eksploatacji:

- maksymalny okres wyłączenia rurociągu ( 1000 mm i (1400 mm oraz wszelkie prace i terminy związane z wyłączeniem rurociągów należy uzgodnić z Kierownikiem ZUW „Raba” w Dobczycach Jackiem Kaszowskim, tel.606 440 207.

Wszelkie ewentualne uzgodnienia warunków wejść na teren wykonywanych prac remontowych oraz uzyskanie zgody na wycinkę zieleni (drzew lub krzewów) i odszkodowania z tego tytułu leżą po stronie wykonawcy robót.

Inne informacje (dot. obu zadań)

- Przed rozpoczęciem robót inspektorowi nadzoru MPWiK SA należy przedłożyć wymagane atesty, aprobaty, certyfikaty itp. dla stosowanych materiałów.

- W wartości zamówienia nie jest uwzględniony ewentualny koszt odwodnienia wykopu. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć ten koszt na podstawie doświadczenia zawodowego oraz czasokresu przyjętego przez niego na realizację robót i należy go ująć w ofercie, w formie kwoty ryczałtowej.

- W ofercie należy uwzględnić – jeśli wchodzi w zakres zamówienia – koszt zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu.

- Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w przypadku, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność dostarczenia dokumentu wydanego wyłącznie przez polską instytucję.

- Warunkiem koniecznym do odbioru nowych oraz remontowanych odcinków sieci wodociągowej jest m.in. przedstawienie przez wykonawcę świadectwa badań jakości wody dla próbek pobranych w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Analizy te mają zostać wykonane przez Laboratorium WSSE w Krakowie, Centralne Laboratorium MPWiK SA lub inne laboratorium posiadające akredytację PCA. Próbki wody do analiz muszą zostać pobrane przez pracownika laboratorium wykonującego analizy, a fakt ten musi zostać potwierdzony na świadectwie z badań.

- W ofercie należy podać oferowany – lecz nie krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy – okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny spełnienia powyższego warunku oraz do porównania ofert zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji. Jeżeli oferowany okres gwarancji na jakikolwiek element wchodzący w zakres zamówienia będzie dłuższy niż podany wyżej okres maksymalny, zamawiający uzna to za oczywistą omyłkę pisarską, a do porównania i oceny ofert przyjmie ww. okres maksymalny; w przypadku wyboru takiej oferty do umowy zostanie wpisany powyższy maksymalny okres gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jednak nie mogą być podzlecane roboty stanowiące kluczową część przedmiotu zamówienia, to jest: czyszczenie rurociągu, instalowanie (wsuwanie) rękawa oraz montaż sieci wodociągowej z obiektami towarzyszącymi. W ofercie można podać, jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji.

- Podmiot podzlecający określony zakres robót zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z każdym podwykonawcą robót budowlanych, a następnie poświadczone kopie umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich zawarcia. Poświadczoną kopię umowy może również złożyć podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania takiej umowy może zgłosić pisemnie sprzeciw lub zastrzeżenia do jej treści, które wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Niezgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu ani zastrzeżeń zamawiającego uważa się za akceptację umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie nie zakwestionuje zasadności bezpośredniej wypłaty. Bezpośrednia wypłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Z wynagrodzenia wykonawcy zostanie potrącona kwota wypłacona podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na powyższych zasadach.

- Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji oraz archiwalnej dokumentacji projektowej – znajdującej się w ZUW Raba, Dobczyce, ul. Nowowiejska 19, która udostępniana będzie na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą z tego działu podaną w rozdziale XI SIWZ w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

# OFERTY  CZĘŚCIOWE

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wymienione w rozdziale III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia. W każdym z tych zadań oferty będą rozpatrywane i oceniane odrębnie.

- Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego wykonawcę ofert na wszystkie zadania.

- Oferta częściowa musi obejmować całość danego zadania (zadań). Nie można złożyć oferty jedynie na poszczególne elementy danego zadania.

- Oferty nie obejmujące przynajmniej jednego całego zadania zostaną odrzucone na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust.1 pkt 1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  NA  PODOBNE  ROBOTY  BUDOWLANE

Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających.

# NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH

      - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych).

      - Oferty wariantowe zostaną odrzucone na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust.1 pkt 1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.

- Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie internetowej.

# TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA

- Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia:

- Zadanie I – max. okres wyłączenia z eksploatacji magistrali ( 1000 mm wynosi 3 miesiące od chwili opróżnienia rurociągu; całkowite zakończenie prac do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Zadanie II – max. okres wyłączenia z eksploatacji magistrali ( 1000 mm wynosi 2 miesiące od chwili opróżnienia rurociągu; całkowite zakończenie prac do dnia 30 listopada 2017 roku.

- Oferty z terminem zakończenia po tej dacie zostaną odrzucone na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust.1 pkt 1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Przewidywany termin przekazania placu budowy: maj 2017 r.

# WIZJA  LOKALNA

- Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się przez wykonawców z terenem budowy, istniejącymi obiektami oraz zakresem robót do wykonania.

- Zamawiający organizuje wizję lokalną na terenie budowy (łącznie dla obu zadań) w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. W czasie wizji zostaną udostępnione obiekty zamknięte (komory, tunele), w których mają być wykonane roboty.

- W celu wzięcia udziału w wizji lokalnej należy zgłosić się do Kierownika ZUW Raba w Dobczycach, ul. Nowowiejska 19.

- Nie ma możliwości zorganizowania wizji lokalnej w innym terminie.

- Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

# UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl), faksem (nr 12 42 42 397 lub 12 42 42 391) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do MPWiK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

- Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

- Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

# SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA (zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to ustawa lub niniejsza specyfikacja.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (na nr faksu wskazany w SIWZ) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) – na adres e-mail wskazany w SIWZ.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane na numer faksu/e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z dopiskiem: „Dział Przetargów i Umów MPWiK SA w Krakowie” oraz podaniem numeru postępowania.

- W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie określonym w rozdziale XXIV SIWZ p.t.: Badanie oferty najkorzystniejszej, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

- Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z wykonawcami są:

| Lp. | Imię, nazwisko, stanowisko | Dział (Zakład), adres | Nr tel. i faksu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jacek Kaszowski Kierownik Zakładu | ZUW Raba Dobczyce, ul. Nowowiejska 19 | tel. 606 440 207 faks 12 37 21 651 | sprawy merytoryczne |
|  | Władysław Biskup Z-ca Kierownika | ZUW Raba Dobczyce, ul. Nowowiejska 19 | tel. 606 440 209 faks 12 37 21 651 | sprawy merytoryczne |
|  | Małgorzata Zając St. Inspektor ds. przetargów | Dz. Przetargów i Umów, Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 | tel. 12 42 42 392 faks 12 42 42 391 | sprawy formalne |

# WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  DOWODY  POTWIERDZAJĄCE  ICH  SPEŁNIANIE  ORAZ  WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale XIII ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jest spełniony, jeżeli wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości lub równowartość tej kwoty w innej walucie (w takim przypadku zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego) w wysokości: dla Zadania I - 3.000.000,00 zł, dla Zadania II - 1.000.000,00 zł.

- Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną obejmującą:

- dla Zadania I – remont (renowację) metodą bezwykopowej renowacji rurociągów wody czystej obiektów liniowych o dużych średnicach (od 800 mm wzwyż) o długości łącznej co najmniej 2000 mb, w tym minimum 200 mb rurociągu o średnicy Ø 1000 mm, o wartości minimalnej 1 000 000 zł każda;

- dla Zadania II – remont (renowację) metodą bezwykopowej renowacji rurociągów wody czystej obiektów liniowych o dużych średnicach (od 800 mm wzwyż) o długości łącznej co najmniej 500 mb, w tym minimum 200 mb rurociągu o średnicy Ø 1000 mm, o wartości minimalnej 1 000 000 zł każda.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;

  - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;

  - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 5 pkt 3) SIWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 5 SIWZ p.t.: Wykonawcy występujący wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę);

  - Wycena robót oraz innych elementów składających się na cenę ofertową według informacji w rozdziale XVII SIWZ p.t. Obliczenie ceny ofertowej.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące podwykonawców.

- Do oferty można również dołączyć (nieobowiązkowo) dowód wniesienia wadium.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w rozdziale XXII ust. 5 SIWZ p.t.: Otwarcie ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – tekst jedn. - Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Pozostałe niżej wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia zostaną złożone na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XXIV SIWZ p.t.: Badanie oferty najkorzystniejszej. Nie należy ich załączać do oferty.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy: dla Zadania I - 3.000.000,00 zł, dla Zadania II - 1.000.000,00 zł – według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym dokument ten musi zawierać przynajmniej jedną z ww. informacji, nie jest wystarczające podanie tylko wysokości obrotów.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych są:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

- Dowody potwierdzające, że roboty wymienione w załączonym do oferty wykazie zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (dotyczy to także realizowania robót w charakterze podwykonawcy ujawnionego w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą); w przypadku, gdy MPWiK SA w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. referencji ani innych dowodów;

- Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2);

- Wykaz osób (lista kluczowego personelu), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia (w niniejszym postępowaniu są to uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie ogólnobudowlanym, instalacyjne w zakresie sieci wodociągowych, wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego do oferty należy załączyć:

- Karty katalogowe oferowanych materiałów wraz ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia, przy czym dla każdego wyrobu należy załączyć kartę katalogową tylko jednego wybranego producenta;

- Atest dopuszczający użyte materiały do kontaktu z wodą pitną;

- Informacja na temat części zamówienia, których wykonanie ma zostać powierzone podwykonawcom;

- Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót w układzie miesięcznym opracowany na podstawie informacji podanych w rozdziale XVII SIWZ p.t.: Obliczenie ceny ofertowej – według wzoru załączonego do specyfikacji;

- Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia są następujące oświadczenia i dokumenty (aktualne na dzień ich złożenia):

  - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2, 3 i 10 SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie postanowień rozdziału XIII ust. 2 SIWZ;

  - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.);

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów;

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności protokołów zakończonych postępowań o udzielenia zamówienia wraz z załącznikami, zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w ust. 15:

    - pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2, 3 i 10 SIWZ – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - pkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 17, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone (w terminach określonych w ust. 17) przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 15 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 17 pkt 1), w zakresie określonym w rozdziale XIII ust. 1 pkt 2, 3 i 10 SIWZ. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do Zadania I lub Zadania II lub obu zadań, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w niniejszym rozdziale SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – na następujących zasadach:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty;

  - Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 1) musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIII SIWZ p.t.: Wykluczenie wykonawcy z postępowania;

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną;

  - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w niniejszym rozdziale SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębne oświadczenie (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć wskazane w ust. 15 oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

# WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA

- Zamawiający wykluczy z postępowania:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny,

- skarbowe;

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału SIWZ;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1541);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.)

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie postanowień ust. 1 pkt 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (procedura sanacyjna – samooczyszczenie), w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 3 za wystarczające.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

# FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Ofertę stanowią:

- wypełnione i należycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia wg załączonych do SIWZ wzorów;

- pozostałe elementy wymienione w rozdziale XII ust. 5 SIWZ p.t.: Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz wymagane oświadczenia i dokumenty oraz w rozdziale XVII SIWZ p.t.: Obliczenie ceny ofertowej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału.

- Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.

- Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:

- Druk oferty oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);

- Wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy przedkładane są one w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.

- Dopuszcza się podpisywanie oferty oraz ww. oświadczeń i dokumentów przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.

- W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).

- W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i innych dokumentów odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Oświadczenia powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust. 1 pkt 1) SIWZ, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:

    - opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;

    - zaadresowana do zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A” (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku „A” dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);

    - oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru oferty: Oferta częściowa lub Oferta zamienna lub Wycofanie oferty).

# WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dany wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Żaden z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu.

- W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w rozdziale XII ust. 15 SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu lub także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik upoważniony do zawarcia umowy jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie (lub także do zawarcia umowy) winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

- Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę.

# TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

    - Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XXVII ust. 4 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na wezwanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć i może odmówić bez utraty wadium.

    - Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

    - Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nieprzedłużenie okresu ważności wadium względnie niewniesienie nowego wadium stanowi podstawę wykluczenia wykonawcy.

# OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ

- Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Użyte w niniejszej specyfikacji określenia „cena”, „cena oferty” oraz „cena ofertowa” oznaczają cenę bez podatku VAT.

- Cena ofertowa stanowi wartość łączną danej części zamówienia i obejmuje koszt wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia według wyceny oraz wszelkie koszty dodatkowe, jeśli występują, to jest np.: cła i wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu, koszty obsługi geodezyjnej, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty wykonania próby szczelności rurociągów, koszty laboratoryjnego badania jakości wody, koszty badania zagęszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, koszty ewentualnego odwodnienia wykopu, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty renowacji nawierzchni oraz wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Należy sporządzić wycenę robót oraz innych elementów składających się na cenę ofertową na podstawie wizji w terenie i SIWZ oraz podać stosowane do jej wyliczenia składniki (nośniki) cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, przy czym nośniki te nie mogą znacząco odbiegać od przyjętych w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni kwartał przed datą złożenia oferty. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy cenami podanymi w ofercie i przyjętymi w wydawnictwie Sekocenbud – jeśli wykonawca wystarczająco ich nie wyjaśni – zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust.1 pkt 1) SIWZ, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- W druku oferty w pozycjach dotyczących robót budowlano-montażowych należy wpisać kwotę wynikającą z wyceny danej pozycji, ponadto odrębnie podać ewentualny koszt odwodnienia wykopu (jeśli wykonawca przewiduje taką konieczność), koszt zajęcia pasa drogowego oraz koszt renowacji nawierzchni (jeśli wchodzą w zakres zamówienia; jeśli nie – należy w danej rubryce wpisać zero), a wszelkie inne koszty ująć łącznie w rubryce „Pozostałe”.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego, jeśli będą wchodzić w zakres zamówienia. Za zajęcie pasa drogowego zamawiający wystawi wykonawcy noty obciążeniowe lub faktury: (1) na kwotę zapłaconą przez MPWiK SA z tego tytułu zarządowi drogi na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (2) na kwotę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (w tym za przekroczenie ustalonego w decyzji zakresu przestrzennego, jak również za przedłużenie czasu zajęcia pasa drogowego) oraz (3) na kwotę odsetek i innych kosztów obciążających zamawiającego, a będących skutkiem niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia przez wykonawcę decyzji lub umowy zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Zapłacenie przez wykonawcę wszelkich należności z tego tytułu jest warunkiem koniecznym odbioru końcowego.

- Należy sporządzić (osobno dla każdego zadania) Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót wypełniając wzór załączony do niniejszej specyfikacji. Po zaktualizowaniu harmonogram ten będzie załącznikiem do umowy zawartej z wybranym wykonawcą. W odpowiednich rubrykach harmonogramu winny być ujęte wartości netto wynikające ze sporządzonej wyceny oraz inne kwoty składające się na cenę ofertową. Wykonawca może zmienić określenia poszczególnych zakresów robót, skasować niepotrzebne pozycje lub dodać nowe, jednak bezwzględnie należy zachować podział na pozycje dotyczące robót budowlano-montażowych, zajęcia pasa drogowego, odwodnienia wykopu oraz renowacji nawierzchni (jeśli wchodzą w zakres zamówienia), natomiast w rubryce „Pozostałe” można szczegółowo wymienić elementy, które zostały tu uwzględnione. Wartość wykazana jako „Suma” w pozycji „Ogółem” musi odpowiadać cenie ofertowej netto.

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie (przed rozpoczęciem budowy) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót budowlanych (art.18 ust.1 pkt 3 oraz art.21a ust.1, ust. 1a i ust.2 ustawy Prawo budowlane. Koszty powyższych prac należy ująć w cenie ofertowej.

- Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Należy ją traktować jako wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy zamówienia, do którego mają zastosowanie przepisy art. 632 § 1 k.c., nie mogące zostać przekroczone w trakcie realizacji.

# ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH

- Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do odrzucenia oferty na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust.1 pkt 5) SIWZ.

# WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- dla zadania I – 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);

- dla zadania II – 25.000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wykonawcy uczestniczący więcej niż w jednym zadaniu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości równej sumie wartości dla poszczególnych zadań.

  - Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Pekao SA I Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, nr konta: 96 1240 1431 1111 0000 1045 3340.

  - Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie zamawiającego: ul. Senatorska 1, budynek „B”, pok. nr 8 lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.

  - Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty podanego w rozdziale XVI SIWZ p.t.: Termin związania ofertą oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione poniżej w rozdziale XIX ust. 10 SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.

  - Do oferty można dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.:

- kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub

- kopię odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) z potwierdzeniem złożenia jego oryginału w kasie MPWiK SA (jeśli oryginał nie został dołączony do oferty).

  - Zamawiający zwraca wadium:

- wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIX ust. 11 SIWZ poniżej;

- wykonawcy, którego oferta została wybrana – niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie postanowień rozdziału XIX ust. 7 pkt 1) SIWZ, jeżeli w wyniku rozpatrzenia informacji o nieprawidłowościach jego oferta została wybrana. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale XXIV ust. 2 i 3 SIWZ p.t.: Badanie oferty najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 SIWZ p.t.: Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz wymagane oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej,

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Wadium w pieniądzu (wraz z należnymi odsetkami) wniesione przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, może być – na jego wniosek – zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy składać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godziny 9.15.

- Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, choćby była wysłana w terminie.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w rozdziale VII ust. 2 SIWZ p.t.: Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z przyczyn podanych w rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

# OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY

- Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę.

- W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie oferty”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.

- W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta zamienna” nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana.

# OTWARCIE  OFERT

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.30, w MPWiK SA, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. 6 (sala konferencyjna).

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką MPWiK SA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Wycofanie oferty”, następnie – koperty z adnotacją „Oferta zamienna”. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane.

  - Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa, a także istotne jej elementy brane pod uwagę przy ocenie, np. termin wykonania zamówienia, okres gwarancji. Dane te po zakończeniu części jawnej posiedzenia zostaną umieszczone w protokole postępowania.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole postępowania, na zasadach określonych w rozdziale XXX SIWZ p.t.: Udostępnianie dokumentacji z postępowania.

- W tej części posiedzenia komisja najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W toku badania ofert zamawiający może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty albo treści załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów lub innych załączników lub do dostarczenia dokumentów dotyczących oferowanych materiałów do zabudowania – takich jak aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty oraz karty katalogowe ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia, przy czym dla każdego wyrobu należy załączyć kartę katalogową tylko jednego wybranego producenta.

- Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, niedostarczenie żądanych przez zamawiającego dokumentów, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania i zatrzymania wadium w przypadku spełnienia przesłanek określonych w SIWZ lub odrzucenia jego oferty.

- Komisja poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę danej pozycji;

- w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);

- jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy podatek oraz cenę brutto.

- Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską, oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony przez zamawiającego i w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie może odmówić zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Brak w wyznaczonym terminie sprzeciwu uznaje się za zgodę na poprawienie stwierdzonej omyłki. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona na podstawie postanowień zawartych w rozdziale XXV ust.1 pkt 6) SIWZ.

- O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Komisja ustali także, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi uzasadnione wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. W tym celu zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.);

  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

  - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

  - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

  - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita netto oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

  - średniej arytmetycznej cen netto wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

  - wartości zamówienia (bez podatku VAT), zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):

  - Oferowana cena netto 			95 %

  - Długość okresu gwarancji			  5 %

ad. 1) Kryterium „Oferowana cena netto – C” (waga 95 %):

najniższa oferowana cena netto spośród ocenianych ofert (Cmin)

C = 							x 10				cena netto badanej oferty (Cof)

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana cena netto.

ad 2) Kryterium „Długość okresu gwarancji – G” (waga 5 %):

oferowany w badanej ofercie okres gwarancji (Gof)

G = 								x 10

najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert (Gmax)

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana długość okresu gwarancji, przy czym wartość ta nie może być krótsza niż 36 miesięcy ani dłuższa niż 60 miesięcy. W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny ofert zostanie przyjęty najkrótszy z tych okresów.

- Sumę punktów uzyskanych przez każdą z ofert w poszczególnych kryteriach mnoży się przez znaczenie, tj. wielkość wynikającą z wagi procentowej danego kryterium podanej jednakowo wszystkim wykonawcom powyżej w rozdziale XXIII ust. 3 SIWZ.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert za ofertę najkorzystniejszą (w każdej części oddzielnie) zostanie uznana oferta z niższą ceną.

# BADANIE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 specyfikacji, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Składane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV ust. 5 SIWZ p.t.: Forma i zawartość oferty.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, niedostarczenie żądanych przez zamawiającego dokumentów, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania i zatrzymania wadium w przypadku spełnienia przesłanek określonych w rozdziale XIX ust. 10 i 11 SIWZ p.t.: Wadium lub odrzucenia jego oferty.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W takim przypadku do tego wykonawcy mogą zostać skierowane wezwania wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ.

# ODRZUCENIE  OFERTY

- Ofertę odrzuca się, jeżeli:

  - jej treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XXIII ust. 6 pkt 3 SIWZ;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

  - wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

  - oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Każdy wykonawca, którego ofertę odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w terminie i w sposób podany w rozdziale XXVIII ust. 2 SIWZ p.t. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Zamawiający równocześnie w powyższym terminie informuje o odrzuceniu ofert wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty.

# UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

      - Postępowanie (lub odpowiednio jego część) unieważnia się, gdy:

        - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

        - cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

        - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;

        - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

      - O unieważnieniu postępowania (lub odpowiednio jego części) zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

      - Informację o unieważnieniu postępowania (lub odpowiednio jego części) zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej.

      - W przypadku unieważnienia postępowania (lub odpowiednio jego części) zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia (lub jego unieważnionej części) lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Zainteresowani wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, faksem lub pisemnie na adres Działu Przetargów i Umów MPWiK SA.

# ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w specyfikacji lub w Regulaminie udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie, oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając „informację o nieprawidłowościach” wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.

- „Informację o nieprawidłowościach” (zwaną dalej „informacją”) można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia wraz ze specyfikacją na stronie internetowej MPWiK SA.

- W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.

- Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w specyfikacji. Brak rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.

- W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.

- Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.

# OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

- Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza i który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana, ustalona cena całkowita zamówienia oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta i warunki jej zawarcia. Do zawiadomienia zostanie dołączony projekt umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przesyłanego projektu umowy drobnych zmian o charakterze porządkowym lub innych, które nie są niekorzystne dla wykonawcy lub na które wykonawca wyraził zgodę.

- Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie) każdego wykonawcę, który złożył ofertę, o dokonanym wyborze - podając co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i jego cenę ofertową oraz ustaloną cenę całkowitą zamówienia - lub - lub o unieważnieniu postępowania, a także o wykonawcach wykluczonych, ofertach odrzuconych – z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji oraz o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

- Równocześnie wyniki postępowania zawierające co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty lub informację o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Senatorska 1, przy wejściu do budynku „A”) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl / przetargi /wyniki postępowań.

# ZAWARCIE  UMOWY  ORAZ  JEJ  ZMIANY

- Umowa (z zastrzeżeniem ust. 2) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – nie wcześniej niż po upływie dziesięciu dni od jego przesłania.

- Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna oferta.

- Wybrany wykonawca, jeśli nie zostanie zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą w związku z wpłynięciem informacji o nieprawidłowościach, zobowiązany jest nie później niż dziesiątego dnia od przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem zawiadomienia o wyborze oferty, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – nie później niż piętnastego dnia od jego przesłania (lub niezwłocznie po otrzymaniu ww. zawiadomienia, jeśli tak wynika z jego treści) przesłać pocztą na adres MPWiK SA lub złożyć osobiście (w Dziale Przetargów i Umów – budynek „A” lub na dziennik podawczy w budynku „B”) wypełnioną po swojej stronie umowę uwzględniającą warunki wygranego postępowania oraz treść swojej oferty. Należy wypełnić uzupełniony przez zamawiającego projekt przesłany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub listownie wraz z zawiadomieniem o wyborze lub później, a nie pierwotne proponowane warunki umowy załączone do SIWZ.

- W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.

- Treść umowy nie może być bez zgody zamawiającego zmieniona w stosunku do projektu przesłanego wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty.

- Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty, zaakceptowany na piśmie przez zamawiającego (Kierownika Biura Inwestycji MPWiK SA lub osobę upoważnioną) Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót (w 4 egz., ze szczegółowym podziałem na poszczególne pozycje) oraz dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Niezłożenie kompletnej umowy w terminie, dokonanie zmian we wzorze umowy lub brak podpisanego przez zamawiającego harmonogramu może być przyczyną uznania przez zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- Wybrany w postępowaniu wykonawca obowiązany jest – przed podpisaniem umowy – wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ustalonej ceny netto zamówienia w wybranej przez siebie jednej z następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach. Wykonawca powinien określić w ofercie, jaką formę (sposób) zabezpieczenia wybiera.

- Zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

- Gwarancja lub poręczenie składane tytułem zabezpieczenia nie może wygasać przed terminem zakończenia robót, ponadto ma być: samoistna, nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie zamawiającego.

- Po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy zamawiający zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałe 30 % stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zwróci na wniosek wykonawcy po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W każdym przypadku za zgodą zamawiającego dopuszczalne są zmiany nieistotne do umowy, w szczególności:

  - zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

    - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

    - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

  - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

  - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

    - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

    - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 16;

  - łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy są dopuszczalne jedynie w sytuacjach:

  - jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - w sytuacjach niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

  - w innych sytuacjach przewidzianych w umowie -

a wprowadzone istotne zmiany spełniają poniższe warunki:

    - nie zmieniają ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia w stosunku do charakteru pierwotnie zawartej umowy,

    - ewentualny wzrost ceny nie jest wyższy niż 50% wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia, a w przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian umowy ograniczenie to ma zastosowanie do wartości każdej z nich,

    - zmiana nie wprowadza warunków, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałyby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia,

    - nie zmieniają równowagi ekonomicznej umowy w sprawie zamówienia na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

    - zmiany nie rozszerzają znacznie zakresu umowy w sprawie zamówienia.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie:

    - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do domagania się zmiany wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a – b niniejszego ustępu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

# UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu podczas otwarcia ofert.

- Protokół lub załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek. Udostępnienie może nastąpić poprzez wgląd na miejscu w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, przesłanie kopii pocztą, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

- Do udostępniania protokołu lub załączników stosuje się regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128).

- W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w rozdziale XI SIWZ p.t.: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Umowa z wykonawcą jest jawna od chwili jej zawarcia i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

# UWAGI  KOŃCOWE

- W sprawach nie opisanych w niniejszej specyfikacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Powyższa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

Załączniki:

- Wzór oferty,

- Wzory oświadczeń,

- Wzór Rzeczowo-Finansowego Harmonogramu Robót,

- Wzór umowy.

Kraków, 17 marca 2017 r.

ZATWIERDZAM:

............................................................

[podpis]