SPIS TREŚCI PFU-1

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA	2

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1	Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne	2

1.1.1	Parametry kanałów przeznaczonych do modernizacji	2

1.1.2	Metody modernizacji.	2

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

1.2.1	Ogólne informacje dotyczące gospodarki ściekowej w Krakowie	3

1.2.1.1	Parametry ilościowe i jakościowe ścieków i/lub wody w istniejącym systemie	3

1.2.1.2	Bilans ścieków	5

1.2.1.3	System kanalizacyjny	5

1.2.1.4	Gospodarka wodami opadowymi	7

1.2.1.5	Oczyszczalnie ścieków komunalnych	7

1.2.2	Dostępność terenu budowy	7

1.2.3	Kolejność wykonywania Robót	7

1.2.4	Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego	7

1.2.5	Zajęcie pasa drogowego	7

1.2.6	Naprawy miejscowe w wykopie otwartym	7

1.2.7	Wycinka drzew	7

1.2.8	Utylizacja materiałów	7

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	8

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	8

1.4.1	Kanalizacja w ul. Chocimska/Spokojna	9

1.4.2	Kanalizacja w ul. Poległych w Krzesławicach	9

1.4.3	Kanalizacja w ul. Wincentego Pola	10

1.4.4	Kanalizacja w ul. Tatarskiej	10

2	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	11

2.1	Wymagania ogólne dotyczące projektowania	11

2.1.1	Wymagania formalno-prawne	11

2.1.2	Forma projektu wykonawczego	11

2.1.3	Założenia do projektowania	11

2.2	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	13

2.2.2	Renowacja miejsc włączenia przykanalików	13

2.2.3	Wykonanie obejścia (by-passu)	13

2.3	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	14

# PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowego remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej  zlokalizowanej w Krakowie w ul. Chocimskiej / Spokojnej, Poległych w Krzesławicach, Wincentego Pola, Tatarskiej.

Zamówienie podzielone jest na części. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

„Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV część I – ul. Chocimska/Spokojna”

„Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV część II – ul. Poległych                          w Krzesławicach”

„Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV część III – ul. Wincentego Pola”

„Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV część IV – ul. Tatarskiej”

Do zakresu przedmiotowego zadania należy także modernizacja:

- studzienek oraz komór zabudowanych na kolektorze,

- przyłączy kanalizacyjnych

- miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

Podstawowe parametry kanału, studzienek jak i przyłączy przeznaczonych do modernizacji w ramach niniejszego zamówienia podano w p. 1.4. Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów,  nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów.

### Parametry kanałów przeznaczonych do modernizacji

Kanał o wymiarach od 200 mm do 600/900 mm o przekroju kołowym i jajowym.

Łączna długość kanału, który zostanie poddany modernizacji:

Ul. Chocimska/Spokojna - 	DN 300 – 159 m.b.

Ul. Poległych w Krzesławicach - 	DN 250  - 142 m.b.

Ul. Wincentego Pola -	DN 600/900 – 70 m.b.

Ul. Tatarska - 	DN 200 – 16 m.b., 600/900 – 116 m.b.

### Metody modernizacji.

Modernizacja kanałów będzie wykonywana za pomocą wykładziny z rękawa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV.

- studzienek – za pomocą chemii budowlanej,

- miejsc włączenia przyłączy – za pomocą kształtki kapeluszowej,

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Ogólne informacje dotyczące gospodarki ściekowej w Krakowie

#### Parametry ilościowe i jakościowe ścieków i/lub wody w istniejącym systemie

Istniejący system kanalizacyjny Miasta Krakowa, złożony z blisko 1,8 tys. km sieci kanalizacyjnych, dwóch centralnych i sześciu lokalnych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości: 237.334 m3/d obsługuje obecnie w zakresie odbioru ścieków 99,2% mieszkańców Krakowa, obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady przemysłowe.

Charakterystyka ścieków gospodarczych, komunalnych, przemysłowych i rolniczych i/lub jakości wody surowej.

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej trafiają ścieki bytowo-gospodarcze powstające 
w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, placówkach handlowych, ścieki przemysłowe powstające w zakładach przemysłowych w wyniku procesów technologicznych, wody opadowe (z uwagi na ogólnospławny charakter sieci) oraz wody przypadkowe i infiltracyjne.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz.747) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 1108) w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, MPWiK S.A. w Krakowie zawarło z zakładami przemysłowymi umowy na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, w których określono dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych dla poszczególnych zlewni kanalizacyjnych.

Tabela 1	 Wymagania stawiane ściekom z zakładów produkcyjno -usługowych zrzucanym do kanalizacji miejskiej

| Wskaźnik zanieczyszczenia* | Oczyszczalnia Płaszów i Kujawy | Oczyszczalnie lokalne |
| --- | --- | --- |
|  | wartości dopuszczalne |
| Temperatura [oC] | 35 | 35 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 500 | 500 |
| ChZT [mgO2/l] | 1500 | 1000 |
| BZT5 [mgO2/l] | 800 | 500 |
| Ogólny węgiel organiczny [mgC/l] | 500 | 300 |
| Azot amonowy [mgN-NH4/l] | 200 | 100 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 30 | 20 |
| Żelazo ogólne [mgFe/l] | 5 | 5 |
| Glin [mgAl/l] | 3 | 3 |

* Pozostałe wartości dopuszczalne jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 		20.07.2002r.  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)

Jakość surowych ścieków komunalnych jako mieszaninę ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków przemysłowych i wód opadowych dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 2	Parametry ścieków surowych dopływających* do oczyszczalni ścieków „Płaszów” w 2015 roku

| Oznaczenie | Jednostka | Stężenie |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | mgO2/L | 261 |
| ChZT | mgO2/L | 524 |
| Zawiesina ogólna | mg/L | 312 |
| Azot ogólny | mgN/L | 51 |
| Fosfor ogólny | mgP/L | 5,9 |

* Jako średnia z 23 prób średniodobowych pobranych w 2015 roku

Tabela 3	Parametry ścieków surowych dopływających* do oczyszczalni ścieków „Kujawy” w 2015 roku

| Oznaczenie | Jednostka | Stężenie |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | mgO2/L | 432 |
| ChZT | mgO2/L | 868 |
| Zawiesina ogólna | mg/L | 393 |
| Azot ogólny | mgN/L | 79 |
| Fosfor ogólny | mgP/L | 9,3 |

* Jako średnia z 23 prób średniodobowych pobranych w 2015 roku

Tabela 4	Parametry ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków Wadów w 2015 roku.

| Oznaczenie | Jednostka | Stężenie średnie |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | mgO2/l | 400 |
| ChZT | mgO2/l | 830 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 250 |

Tabela 5	Parametry ilościowe ścieków odbieranych w 2015 r. od poszczególnych użytkowników systemu

| Wyszczególnienie | 2015 |
| --- | --- |
|  | [tys. m3 /rok] | [m3/d] |
| Ogółem | 48 941 | 134 085 |
| Gospodarstwa domowe | 34 828 | 95 419 |
| Przemysł | 1 257 | 3 444 |
| Pozostali | 8 566 | 23 468 |
| Gminy ościenne (sprzedaż hurtowa) | 4 290 | 11 753 |

#### Bilans ścieków

Tabela 6	Ilość ścieków dopływających i oczyszczanych w poszczególnych oczyszczalniach w roku 2015

| Wyszczególnienie | 2015 rok |
| --- | --- |
|  | [tys. m3] | Udział [%] |
| Oczyszczanie ścieków, ogółem: | 72 694 | 100 |
| oczyszczalnia „Kujawy” | 52 631 | 72,4 |
| oczyszczalnia „Płaszów”: | 20 064 | 27,6 |
| Oczyszczalnia „Wadów”, | 176 | 0,2 |

#### System kanalizacyjny

Tabela 7	Długość sieci kanalizacyjnej w Krakowie (stan na koniec 2015 roku)

| Sieć kanalizacyjna | Długość sieci [km] |
| --- | --- |
| Ogółem | 1801,30 |
| - ogólnospławna | 639,21 |
| - sanitarna | 760,87 |
| - przyłącza kanalizacyjne | 373,09 |
| - sieć opadowa | 28,13 |

Tabela 8	Rodzaje materiałów sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2015 roku)

| Rodzaj materiału | Udział [%] |
| --- | --- |
| beton, żelbet | 57,61 |
| kamionka | 36,69 |
| PCV | 5,70 |

System kanalizacji Krakowa składa się z dwóch oddzielnych systemów kanalizacyjnych posiadających własne oczyszczalnie ścieków oraz lokalnych sieci kanalizacyjnych 
z niewielkimi oczyszczalniami ścieków w zachodniej części miasta.

System krakowski obsługuje około 550 tys. mieszkańców. Obejmuje byłe dzielnice: Śródmieście, Krowodrzę i Podgórze. Podzielony jest Wisłą na dwa podsystemy z kolektorami Lewobrzeżnym (LWS) i Prawobrzeżnym (PWS). Kolektory te, są połączone syfonem ułożonym pod dnem Wisły, skąd poprzez kolektor płaszowski odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Płaszowie, i dalej do Wisły poniżej stopnia wodnego w Przewozie. W części lewobrzeżnej, poza kolektorem LWS istnieją dodatkowo dwa kolektory ogólnospławne: Prawobrzeżny i Lewobrzeżny Białuchy oraz kolektory sanitarne: Prawobrzeżny Rudawy „Rząska” i tzw. Trzeciej Obwodnicy. W części prawobrzeżnej Krakowa, oprócz kolektora PWS funkcjonują kolektory Prawobrzeżny 
i Lewobrzeżny Wilgi. Ścieki zbierane z tej części miasta są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Płaszowie.

System kanalizacji obejmujący dawną dzielnicę Nowa Huta obsługuje około 200 tys. mieszkańców (docelowo, po zrealizowaniu Kolektora Dolnej Terasy Wisły, również północno-zachodnie obszary Krakowa wraz z lewobrzeżną zlewnią rzeki Białuchy dotychczas przyjmowaną do systemu krakowskiego). Centralna część Nowej Huty posiada sieć kanalizacji ogólnospławnej, a tereny znajdujące się na lewym brzegu Dłubni oraz rejon Czyżyn i Łęgu sieć kanalizacyjną rozdzielczą. System ten obejmuje dwa równoległe kolektory zbiorcze odprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków „Kujawy”.

Lokalne, rozdzielcze systemy kanalizacyjne funkcjonują na obrzeżach miasta i odprowadzają ścieki do małych oczyszczalni mechaniczno - biologicznych w osiedlach: Bielany, Kostrze, Skotniki, Sidzina, Tyniec oraz Wadów.

Obszar zlewni kanalizacyjnych na terenie m. Krakowa

Do systemu kanalizacyjnego Krakowa przyjmowane są także ścieki z sąsiednich gmin: Wieliczki, Zielonek, Świątnik Górnych, Kocmyrzowa - Luborzycy, Zabierzowa i Wielkiej Wsi. System kanalizacji ogólnospławnej w centralnej części miasta wykorzystywany jest nie tylko do odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych, ale również wód 
z odwodnień z tzw. „bariery odwadniającej”.

Siecią kanalizacyjną wciąż nie są objęte niektóre tereny peryferyjne miasta, przeznaczone do skanalizowania w systemach lokalnych (m.in. w rejonie osiedla Tyniec) lub do podłączenia do systemów centralnych (m.in. osiedla we wschodnich rejonach Krakowa dzielnica Nowa Huta).

W dzielnicach miasta z nową zabudową wykonuje się sieci kanalizacji rozdzielczej 
z podłączeniami sieci sanitarnej do końcówek istniejących kanałów posiadających rezerwę przepustowości, a ścieki deszczowe ujmowane są do kolektorów deszczowych i odprowadzane do lokalnych cieków wodnych.

#### Gospodarka wodami opadowymi

Wody opadowe z miasta odprowadzane są do funkcjonującej w centralnej części miasta sieci kanalizacji ogólnospławnej, a na obrzeżach do sieci kanalizacji deszczowej. Głównymi elementami systemu odwodnieniowego są naturalne cieki wodne (potoki, rzeki), rowy odwadniające (melioracyjne), rowy przydrożne oraz sieć kanalizacji opadowej z wpustami deszczowymi

Kraków posiada też system studni odwadniających – 52 studnie wraz z 160 punktami kontrolno-pomiarowymi. Wody z bariery odwadniającej odprowadzane są do kanalizacji miejskiej powodując jej dodatkowe obciążenie, a w efekcie obciążenie oczyszczalni ścieków Płaszów.

#### Oczyszczalnie ścieków komunalnych

Obecnie oczyszczanych (w różnym stopniu) jest około 99,2% ogólnej ilości ścieków powstających w zlewniach kanalizacyjnych. Ścieki z obszaru Krakowa oczyszczane są głównie w dwu największych oczyszczalniach ścieków – „Płaszów” i „Kujawy”. W oczyszczalniach lokalnych oczyszczane jest tylko 0,5% ścieków powstających w zlewniach.

### Dostępność terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań 
i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty na części kanałów muszą być prowadzone w określonych godzinach.

### Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Programem sporządzonym na podstawie klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

### Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego

Przerzut ścieków na czas trwania Robót zabezpiecza Wykonawca.

### Zajęcie pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca.

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen.

### Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności wykonywania napraw miejscowych wymagających odkrywania kanałów. W przypadku, gdy wykonanie takich napraw okaże się niezbędne Zamawiający udzieli, stosownego zamówienia dodatkowego na podstawie osobnego Zamówienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 jednolity tekst z zm.).

### Wycinka drzew

Zadanie będzie realizowane metodami bezrozkopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

### Utylizacja materiałów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zestawienie podstawowych parametrów kanałów oraz przyłączy przeznaczonych do modernizacji w ramach niniejszego kontraktu. Dane przedstawione w tabelach są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji  przed rozpoczęciem prac.

| Lokalizacja | Przekrój | Liczba studni [szt.] | Średnia głębokość [m] | Liczba przyłączy [szt.] | Długość [m] | Ilość kształtek kapeluszowych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 |  |  |  |  |  |
| Chocimska/ Spokojna | 159 | 5 | 2,5 - 4 | DN 150 – 2 DN 200 – 2 | 9 9 | 17 |

| Lokalizacja | Przekrój | Liczba studni [szt.] | Średnia głębokość [m] | Liczba przyłączy [szt.] | Długość [m] | Ilość kształtek kapeluszowych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 |  |  |  |  |  |
| Poległych w Krzesławicach | 142 | 7 | 3,5 | DN 150 – 1 DN 200 – 2 | 20 9 | 2 |

| Lokalizacja | Przekrój | Liczba studni [szt.] | Średnia głębokość [m] | Liczba przyłączy [szt.] | Długość [m] | Ilość kształtek kapeluszowych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600/900 |  |  |  |  |  |
| Wincentego Pola | 70 | 2 | 3 | DN 150 – 5 DN 200 – 4 | 23,5 30,4 | 15 |

W kanale przebiega kabel światłowodowy. Nie ma potrzeby demontażu kabla światłowodowego na czas prowadzenia prac związanych z renowacją. Kabel pozostanie pod wykładzina użytą do renowacji.

| Lokalizacja | Przekrój | Liczba studni [szt.] | Średnia głębokość [m] | Liczba przyłączy [szt.] | Długość [m] | Ilość kształtek kapeluszowych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 600/900 |  |  |  |  |  |
| Tatarska | 159 | 116 | 3 | 3 - 4 | DN 150 – 5 DN 200 – 1 DN 250 – 2 | 30 6,5 37 | 24 |

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis wytypowanych odcinków kanałów do modernizacji.

Dane przedstawione w niniejszym punkcie oraz w punkcie 1.3 są danymi przybliżonymi 
i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji przed rozpoczęciem prac.

### Kanalizacja w ul. Chocimska/Spokojna

| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | kołowy | - | - |
| Długość całkowita | 159 | m | - |
| Wymiar wewnętrzny i długość odcinków | 300 |  |  |
| DN 300 mm | 159 | m | Renowacja rękawem utwardzanym promieniami UV |
| Średnia głębokość posadowienia | 3 - 4 | m | - |
| Materiał | Beton | - | - |
| Przebieg trasy kanału | W ciągu ulic | - | - |
| Stopień wypełnienia | 20 | % | - |
| Studnie |  |  |  |
| Ilość studni | 5 | Szt. | Chemia mineralna |
| Przyłącza kanalizacyjne | Ilość sztuk | Długości | Metoda renowacji |
| Ilość włączeń | 17 | - | Renowacja kształtką kapeluszową |

### Kanalizacja w ul. Poległych w Krzesławicach

| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | kołowy | - | - |
| Długość całkowita | 142 | m | - |
| Wymiar wewnętrzny i długość odcinków |  |  |  |
| DN 250 mm | 142 | m | Renowacja rękawem utwardzanym promieniami UV |
| Średnia głębokość posadowienia | 3,5 | m | - |
| Materiał | Beton |  | - |
| Przebieg trasy kanału | W ciągu ulic |  | - |
| Stopień wypełnienia | 15 | % | - |
| Studnie |  |  |  |
| Ilość studni | 7 | Szt. | Chemia mineralna |
| Przyłącza kanalizacyjne | Ilość sztuk | Długości | Metoda renowacji |
| Ilość włączeń | 2 | - | Renowacja kształtką kapeluszową |

### Kanalizacja w ul. Wincentego Pola

| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | jajowy | - | - |
| Długość całkowita | 70 | m | - |
| Wymiar wewnętrzny i długość odcinków |  |  |  |
| 600/900 | 70 | m | Renowacja rękawem utwardzanym promieniami UV |
| Średnia głębokość posadowienia | 3 | m | - |
| Materiał | Beton |  | - |
| Przebieg trasy kanału | W ciągu ulic |  | - |
| Stopień wypełnienia | 15 | % | - |
| Studnie |  |  |  |
| Ilość studni | 2 | Szt. | Chemia mineralna |
| Przyłącza kanalizacyjne | Ilość sztuk | Długości | Metoda renowacji |
| Ilość włączeń | 15 | - | Renowacja kształtką kapeluszową |

### Kanalizacja w ul. Tatarskiej

| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | Kołowy, jajowy | - | - |
| Długość całkowita | 132 | m | - |
| Wymiar wewnętrzny i długość odcinków |  |  |  |
| DN 200 | 16 | m | Renowacja rękawem utwardzanym promieniami UV |
| DN 600/900 | 116 | m |  |
| Średnia głębokość posadowienia | 3 | m | - |
| Materiał | Beton |  | - |
| Przebieg trasy kanału | W ciągu ulic |  | - |
| Stopień wypełnienia | 20 | % | - |
| Studnie |  |  |  |
| Ilość studni | 7 | szt. | Chemia mineralna |
| Przyłącze kanalizacyjne | Ilość sztuk | Długości | Metoda renowacji |
| Ilość włączeń | 24 | m | Renowacja kształtką kapeluszową |

# Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania ogólne dotyczące projektowania

### Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca uzyska wszelkie zgody oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia prac.

### Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt wykonawczy dla każdego zakresu Robót w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy musi zawierać:

- Opis techniczny proponowanych rozwiązań,

- Część obliczeniową,

- Część rysunkową zawierającą w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów.

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc

- Rysunki:

  - Format plików:	pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Zamawiającego *.pdf lub *.tiff ,

  - Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

  - Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

  - Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.

### Założenia do projektowania

Modernizację należy zaprojektować indywidualnie dla każdego wydzielonego obszaru tj. ul. Chocimskiej / Spokojnej, Poległych w Krzesławicach, Wincentego Pola, Tatarskiej.

Projekt wykonawczy musi rozwiązywać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody modernizacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W szczególności należy uwzględnić:

- szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków (Pomimo informacji zawartych w niniejszym PFU) sporządzoną na podstawie wstępnej inspekcji  obejmującą identyfikację uszkodzeń:

  - rurociągów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie,  pęknięcia, korozja, erozja, ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza).

  - studzienek – wybór metody naprawy zależy w szczególności od stanu powierzchni i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia.

- aspekty hydrauliczne:

  - projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków kanałów objętych niniejszym kontraktem przed i po modernizacji;

- aspekty konstrukcyjne:

  - modernizacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów. W związku z tym  grubość ścianek wykładziny powinna być przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, wody gruntowe, obciążenia dynamiczne).

  - projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziaływujących na kanał w szczególności należy uwzględnić następujące rodzaje obciążeń – w przypadku kanałów, które zachowały swoją nośność i mogą stanowić podparcie dla projektowanej powłoki żywicznej – ciśnienia zewnętrznego wody; – w przypadku kanałów, które utraciły swoją nośność – obciążenia od gruntu, taboru samochodowego oraz ciśnienia zewnętrznego wody.

    - moduł sprężystości krótkotrwały nie mniejszy niż 16000 MPa według PN – EN ISO178, wymagana deklaracja zgodności producenta,

    - moduł sprężystości długotrwały nie mniejszy niż 9000 MPa według PN – EN ISO178, wymagana deklaracja zgodności producenta,

    - zapewnienie właściwej wytrzymałości kanału po renowacji, sztywność obwodowa rękawa nie mniejsza niż 4KN/m2

    - odporność chemiczna w zakresie pH 4 - 9 i temperatury do 35°C,

    - odporność na ścieranie udokumentowana przez Próbę Darmstadzką wykonaną zgodnie z normą.

    - odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

    - rękaw bezszwowy,

    - wymiary dobrane do kształtu kanału,

- aspekty instalacyjne:

  - ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów,

  - konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas prowadzenia Robót na danym odcinku.

  - minimalizacja uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego.

Obliczenia prowadzić zgodnie z wytycznymi ATV – DVWK – M127P – część 2 Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe dla rehabilitacji technicznej przewodów, kanalizacyjnych przez wprowadzanie linerów lub metodą montażową, uzupełnienie do wytycznej ATV - DVWK A 127P

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Modernizację kanałów objętych niniejszym kontraktem należy przeprowadzić metodą rękawa bez szwu – wykładziny CIIP utwardzanej promieniami UV.

### Modernizacja metodą rękawa CIIP

Metoda rękawa szklanego służy do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych, wykonanych z przewodów: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zestawu jest rękaw elastyczny wykonany z włókna szklanego, nasycony żywicami: poliestrową lub winylową, zaopatrzony po stronie wewnętrznej 
i zewnętrznej w osłonę z folii poliestrowej. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rozciągniętego rękawa, dopasowanego do kształtu naprawianego kanału. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. W zależności od agresywności ścieków rękawy nasączone są żywicą poliestrową lub winyloestrową. Na wstępie kanał jest dokładnie czyszczony: mechanicznie oraz hydrodynamicznie. Następnie, przy pomocy kamery TV wykonuje się inspekcję kanału pozwalającą na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć ścianek. Dla zapewnienia poślizgu wprowadzanego rękawa, do naprawianego odcinka wciąga się odpowiedniej szerokości wstęgę z folii PVC. Następnie wprowadzana jest linka stalowa, do której zaczepia się zakończony specjalną końcówką jeden koniec rękawa. Przy pomocy przeciągarki rękaw w stanie spłaszczonym (nie przylegającym do obwodu przewodu) wprowadzany jest na całą długość naprawianego odcinka. Po zakończeniu tych przygotowań rękaw napełnia się sprężonym powietrzem, aż do osiągnięcia określonego ciśnienia. Rękaw, ściśle przylegając do ścianek kanału tworzy wykładzinę wewnętrzną. W celu utwardzenia wykładziny przepuszcza się łańcuch lap UV. Wymagany jest ciągły monitoring wizyjny CCTV z przodu i tyłu łańcucha lamp UV, oraz ciągły monitoring parametrów utwardzonej wykładziny podczas przejazdu łańcucha tzn.: temperatura, ciśnienie, prędkość przesuwu lamp. Całość powinna być zawarta w raporcie poinspekcyjnym z utwardzenia wykładziny. Po odłączeniu przewodów technologicznych otwiera się końce utwardzonej wykładziny, obcina się wystające końce równo z przewodem, fazuje i zabezpiecza kitem uszczelniającym. Po wykonaniu badań kontrolnych (próba szczelności i ocena stanu powierzchni wewnętrznej kanału), kanał jest gotowy do eksploatacji.

### Renowacja miejsc włączenia przykanalików

Do renowacji włączeń przyłączy wpiętych bezpośrednio w poddawany renowacji odcinek kanału należy używać kształtek kapeluszowych wykonanych z filcu technicznego nasączanych żywicami epoksydowymi. Wykonawca wykona kształtki kapeluszowe typu C zgodnie z normą PN – EN ISO 11296 - 4

### Wykonanie obejścia (by-passu)

Odcinek przeznaczony do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania ścieków na poddawanym modernizacji odcinku kanału.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku oraz uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń właścicieli terenów po których może nastąpić ewentualne, tymczasowe przepompowywanie ścieków.

Jeżeli pojemność przykanalików jest niewystarczająca do zretencjonowania ścieków podczas wykonywania renowacji, Wykonawca zagwarantuje również odprowadzenie ścieków z przyłączy.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) 
i demontażem ponosi Wykonawca.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

PFU-2 zawiera następujące WWiORB:

- WW-00 Wymagania ogólne

- WW-01 Modernizacja kanałów

- WW-02 Roboty drogowe