SPIS TREŚCI PFU-1

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA	2

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1	Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne	2

1.1.1	Podstawowe parametry kolektora oraz przyłączy przeznaczonych do renowacji:	2

1.1.2	Metody modernizacji.	2

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

1.2.1	Dostępność terenu budowy	3

1.2.2	Kolejność wykonywania Robót	3

1.2.3	Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego	3

1.2.4	Zajęcie pasa drogowego	3

1.2.5	Naprawy miejscowe w wykopie otwartym	3

1.2.6	Wycinka drzew	3

1.2.7	Utylizacja materiałów	3

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	3

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	4

1.4.1	Kanalizacja w ul. Chocimska/Spokojna	4

2	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

2.1	Wymagania ogólne dotyczące projektowania	4

2.1.1	Wymagania formalno-prawne	4

2.1.2	Forma projektu wykonawczego	4

2.1.3	Założenia do projektowania	5

2.2	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	5

2.2.2	Renowacja przyłączy kanalizacyjnych	6

2.2.3	Renowacja miejsc włączenia przykanalików	6

2.2.4	Wykonanie obejścia (by-passu)	6

2.3	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	6

# PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe wykonanie remontu kolektora istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w Krakowie w ul. Romanowicza

Do zakresu przedmiotowego zadania należy także modernizacja:

- studzienek zabudowanych na kolektorze,

- przyłączy kanalizacyjnych,

- miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

Szczegółowe parametry kolektora, studzienek jak i przyłączy przeznaczonych do modernizacji w ramach niniejszego zamówienia podano w p. 1.4.1. Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów,  nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów.

### Podstawowe parametry kolektora oraz przyłączy przeznaczonych do renowacji:

Kanał o wymiarach od 1200/1800 mm do 1400/2100 mm o przekroju jajowym.

Łączna długość kanału, który zostanie poddany modernizacji: 646,4m

Przyłącza o wymiarach:

DN 150 - 4 szt. 		o łącznej długości: 59,3 m

DN 200 - 4 szt. 		o łącznej długości: 45,2 m

DN 300 - 5 szt. 		o łącznej długości: 77,3 m

DN 400 - 1 szt.		o łącznej długości: 9,0 m

Renowacja miejsc włączeń przyłączy do kanału:

DN 150 - 12 szt.

DN 200 - 14 szt.

DN 250 - 1 szt.

DN 300 - 2 szt.

DN 500 - 1 szt.

### Metody modernizacji.

Modernizacja kanałów będzie wykonywana metodą paneli z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (GRP). Pozostałe elementy sieci kanalizacyjnej, które będą poddane renowacji:

- kominy złazowe - za pomocą zaprawy mineralnej,

- miejsca włączenia przyłączy -  za pomocą laminatu, pakera lub kształtki kapeluszowej,

- przyłącza kanalizacyjne - za pomocą wykładziny "rękawa"  utwardzanej na miejscu wraz z kształtka kapeluszową,

- miejsca włączenia kanałów bocznych oraz przyłączy w kominach złazowych– za pomocą zaprawy mineralnej.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Dostępność terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą w jezdniach oraz pasach drogowych.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty na części kanałów muszą być prowadzone w określonych godzinach.

### Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Programem sporządzonym na podstawie klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

### Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego

Przerzut ścieków na czas trwania Robót zabezpiecza Wykonawca.

### Zajęcie pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca.

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen.

### Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności wykonywania napraw miejscowych wymagających odkrywania kanałów. W przypadku, gdy wykonanie takich napraw okaże się niezbędne Zamawiający udzieli, stosownego zamówienia dodatkowego na podstawie osobnego Zamówienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 jednolity tekst z zm.).

### Wycinka drzew

Zadanie będzie realizowane metodami bezrozkopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

### Utylizacja materiałów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zestawienie podstawowych parametrów kolektora oraz przyłączy przeznaczonych do modernizacji w ramach niniejszego kontraktu. Dane przedstawione w tabelach są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji  przed rozpoczęciem prac.

| Lokalizacja | Przekrój | Liczba studni | Średnia głębokość | Liczba przyłączy | Kształtki kapeluszowe | Długość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200/1800 | 1400/2100 |  |  |  |  |  |
| Ul. Romanowicza | 98,2 | 548,2 | 11 | 4,5 | 14 | 30 | 646,4 |

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis kolektora przeznaczonego do modernizacji.

Dane przedstawione w niniejszym punkcie oraz w punkcie 1.3 są danymi przybliżonymi 
i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji przed rozpoczęciem prac.

### Szczegółowe zestawienie parametrów kolektora i przyłączy przeznaczonych do renowacji.

| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | Jajowy | - | - |
| Długość całkowita | 646,4 | m | - |
| Wymiar wewnętrzny i długość odcinków | - | - | - |
| DN 1200/1800 mm | 98,2 | m | Relining modułami GRP |
| DN 1400/2100 mm | 548,2 | m | Relining modułami GRP |
| Średnia głębokość posadowienia | 4,50-5,00 | m | - |
| Materiał | Beton | - | - |
| Przebieg trasy kanału | W ciągu ulic | - | - |
| Stopień wypełnienia | 30 | % | - |
| Studnie |  |  |  |
| Ilość studni | 11 | Szt. | Chemia mineralna |
| Przyłącza kanalizacyjne | Ilość sztuk | Długości | Metoda renowacji |
| Ilość – łącznie | 14 | 190,8 | - |
| DN 150 mm DN 200 mm DN 300 mm DN 400 mm | 4 4 5 1 | 59,3 45,2 77,3 9 | Renowacja rękawem utwardzanym na miejscu |

# Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania ogólne dotyczące projektowania

### Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca uzyska wszelkie zgody oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia prac.

### Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt wykonawczy dla każdego zakresu Robót w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy musi zawierać:

- Opis techniczny proponowanych rozwiązań,

- Część obliczeniową,

- Część rysunkową zawierającą w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów.

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc

- Rysunki:

  - Format plików: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Zamawiającego *.pdf lub *.tiff ,

  - Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

  - Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

  - Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.

### Założenia do projektowania

Projekt wykonawczy musi rozwiązywać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody modernizacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W szczególności należy uwzględnić:

- szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków (pomimo informacji zawartych w niniejszym PFU) sporządzoną na podstawie wstępnej inspekcji  obejmującą identyfikację uszkodzeń:

  - rurociągów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie,  pęknięcia, korozja, erozja, ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza).

  - studzienek – wybór metody naprawy zależy w szczególności od stanu powierzchni i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia.

- aspekty hydrauliczne:

  - projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków kanałów objętych niniejszym kontraktem przed i po modernizacji;

- aspekty konstrukcyjne:

  - modernizacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów. W związku z tym  grubość ścianek wykładziny powinna być przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, wody gruntowe, obciążenia dynamiczne).

    - projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziaływujących na kanał.

- aspekty instalacyjne:

  - ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów,

  - konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas prowadzenia Robót na danym odcinku.

  - minimalizacja uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego.

Obliczenia należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ATV – DVWK – M127P – część 2 Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe dla rehabilitacji technicznej przewodów, kanalizacyjnych przez wprowadzanie linerów lub metodą montażową, uzupełnienie do wytycznej ATV - DVWK A 127P

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Modernizację kolektora objętego niniejszym kontraktem należy przeprowadzić metodą reliningu krótkimi modułami GRP.

### Relining krótkimi modułami GRP

Panele opuszcza się do komory roboczej, a następnie do kanału przy pomocy urządzeń dźwigowych a następnie przesuwa w kanale za pomocą ślizgów lub specjalnego wózka. Nie dopuszcza się przeciągania paneli w kanale przy użyciu wyciągarek bądź inny sposób. Panele należy zblokować w kanale przez ich podklinowanie na całym obwodzie. Otwory pod istniejące wloty przyłączy i kanałów bocznych wycinać sukcesywnie w trakcie układania paneli. Połączenie odcinków paneli GRP powinno być wykonane za pomocą uszczelek elastomerowych. Dopuszcza się laminowanie połączeń w przypadku baraku możliwości skutecznego połączenia odcinków długości 1m na łukach po akceptacji Zamawiającego. Poszczególne panele należy unieruchomić na czas robót montażowych poprzez podklinowanie w celu zapobieżenia przesuwaniu się panela podczas wypełniania przestrzeni pierścieniowej. Ponadto w celu zapobiegnięcia deformacji kanału podczas wypełniania przestrzeni między kanałem a panelem wykonać rozpory wewnętrzne w kanale. Przestrzeń pomiędzy panelami      a ścianą kanału należy wypełnić odpowiednią substancją stabilizującą panele „iniektem”. Wypełniacz tłoczony jest przy pomocy pompy do zapraw. Zewnętrzna warstwa ochronna panela musi być chropowata, aby zapewnić odpowiednie połączenie jej z iniektem. Wypełnianie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy panelem a starym kanałem powinno być wykonywane warstwowo, każda następna warstwa po stwardnieniu poprzedniej. Należy przestrzegać parametrów iniektowania, tj. określonych w obliczeniach ciśnienia wypełniania, wysokości słupa podawanego iniektu oraz jego gęstości, aby uniknąć wyboczenia paneli.

### Renowacja przyłączy kanalizacyjnych

Zakres renowacji przyłączy obejmuje renowację na odcinku od kanału głównego lub studni na kanale głównym do pierwszej studzienki rewizyjnej na przyłączu lub do ściany budynku, jeżeli nie ma studzienki.

Przyłącza wskazane przez Zamawiającego w niniejszym PFU, należy poddać renowacji bezwykopowej przy użyciu rękawów utwardzanych na miejscu wykonanych z włókniny poliestrowej o strukturze filcu nasączonej żywicami epoksydowymi.

### Renowacja miejsc włączenia przykanalików

Do renowacji włączeń przyłączy wpiętych bezpośrednio w poddawany renowacji odcinek kanału należy używać kształtek kapeluszowych wykonanych z filcu technicznego nasączanych żywicami epoksydowymi. Wykonawca wykona kształtki kapeluszowe typu C zgodnie z normą PN – EN ISO 11296 - 4

### Wykonanie obejścia (by-passu)

Odcinek przeznaczony do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania ścieków na poddawanym modernizacji odcinku kanału.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku oraz uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń właścicieli terenów po których może nastąpić ewentualne, tymczasowe przepompowywanie ścieków.

Jeżeli pojemność przykanalików jest niewystarczająca do zretencjonowania ścieków podczas wykonywania renowacji, Wykonawca zagwarantuje również odprowadzenie ścieków z przyłączy.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) 
i demontażem ponosi Wykonawca.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

PFU-2 zawiera następujące WWiORB:

- WW-00 Wymagania ogólne

- WW-01 Modernizacja kanałów

- WW-02 Roboty drogowe