Kraków, 26 lipca 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/HK/555/PN-35/      /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 555/PN-35/2017 na dostawę hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych Φ 80mm i Φ 100mm, osłon odwodnienia hydrantu, zdrojów ulicznych.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaki hydrant należy zaoferować w poz. 7 i 8 Załącznika 	Nr 1.

W poz. 7 i 8 jest opisany hydrant podziemny wewnątrz emaliowany DN 80 odpowiednio Rd = 1,50 m i Rd = 1,25 m natomiast w SIWZ pkt. III.1.C jest 	opisany hydrant podziemny równoprzelotowy (wolnoprzelotowy) wewnątrz emaliowany DN 80

Prosimy o wyjaśnienie, czy hydranty, które należy zaoferować w Załączniku  Nr 1 poz. 7 i 8, mają być hydrantami wewnątrz emaliowanymi z pozostałymi parametrami określonymi jak w SIWZ pkt. III.1.A. (hydrant podziemny z 	podwójnym zamknięciem) i jeżeli tak to czy mają posiadać podwójne odwodnienie ?

Odpowiedź:

Hydranty które należy zaoferować mają być hydrantami wewnątrz emaliowanymi z pozostałymi parametrami określonymi jak w SIWZ pkt. III.1.A. (hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem). Nie jest wymagane podwójne odwodnienie.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy hydranty nadziemne opisane w SIWZ pkt. III.1.D, podobnie jak hydranty RETRO, mają posiadać na korpusie górnym herb - logo Wodociągi Kraków oraz napis z nazwą miasta na kolumnie górnej (część nadziemna) ?

Odpowiedź:

Hydranty nadziemne opisane w SIWZ pkt. III.1.D, podobnie jak hydranty RETRO, mają posiadać na korpusie górnym herb - logo Wodociągi Kraków oraz napis z nazwą miasta na kolumnie górnej

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ pkt. III.1.G Hydrant ze stali nierdzewnej DN 80 i DN 100.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. III.1.G.5 „głowica hydrantu wykonana ze 	stopu aluminium materiału odpornego na solankę, pokrytego warstwą 	zabezpieczającą przed promieniami UV.

Czy Zamawiający dopuści aby korpus głowicy (element w którym są 	zainstalowane nasady przyłączeniowe) był wykonany z żeliwa sferoidalnego 	zabezpieczonego antykorozyjnie, z zewnątrz
 i wewnątrz, powłoką farby epoksydowej o grubości 	minimum 250 mikronów oraz dodatkowo warstwą lakieru, farby zabezpieczającej przed działaniem promieni UV, natomiast górna część głowicy (pokrętło) była wykonana z aluminium ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aby korpus głowicy (element w którym są zainstalowane nasady przyłączeniowe) był wykonany z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie z zewnątrz i wewnątrz, powłoką farby epoksydowej o grubości minimum 250 mikronów oraz dodatkowo warstwą lakieru, farby zabezpieczającej przed działaniem promieni UV, natomiast górna 	część głowicy (pokrętło) była wykonana z aluminium. Na powyższe obligatoryjnie przedstawić certyfikat GSK.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 26 maja 2017 r.