Zakład Oczyszczania Ścieków „Kujawy”                         	Kraków………………….

Załącznik nr 1

Raport z badań technicznych polielektrolitów zgłoszonych w przetargu nr ……………..

Zakres dostawy:……………

Nazwa oferenta…………………………

Nazwa produktu………………………..

BADANIA LABORATORYJNE

Oznaczenie suchej masy osadu przed urządzeniem

| Próba | Jednostka | Wartość | Wartość średnia SMo | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Oznaczenie suchej masy osadu po urządzeniu

| Próba | Jednostka | Wartość | Wartość średnia SMz | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Oznaczenie stężenia roboczego polielektrolitu

| Próba | Jednostka | Wartość | Wartość średnia Sp | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

CHARAKTERYSTYKA PROCESU:

Prędkość taśmy…………………………………..(m/min)

Wydajność pompy nadawy osadu Qo……………….(m3/h)

Średnia zawartość suchej masy osadu przed zagęszczeniem SMo………………..(%)

Wydajność pompy polielektrolitu Qp……………….(m3/h)

Stężenie robocze polielektrolitu Sp……………(%)

OBLICZENIA:

Ładunek suchej masy osadu przed zagęszczeniem:

Ł = Qo x SMo/100  = ……………….. (Mgsmo/h)

Dawka polielektrolitu

D = Qp x Sp x 10 = ……………….. (kg/h)

Obliczone zużycie polielektrolitu na jednostkę suchej masy osadu

Dj = D/Ł = …………………………...(kg/Mgsmo)

Podpis przedstawiciela Zamawiającego		Podpis przedstawiciela Wykonawcy

…………………………………………..		………………………………………..