| EZU/EM/1081PN-77/ 712 /2018 | Kraków, 3 grudnia 2018 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 1081/PN-77/2018 p.n. „Sukcesywne dostawy materiałów dla wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej MPWiK SA w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W SIWZ pkt. III.1 podpunkt 9 i 10 oraz załączniku Nr 1 do oferty, poz. 9 i 10  Zamawiający wymaga aby zaoferować kolana kielichowe glazurowane, odpowiednio 45o/150 i  45o/200.

Prosimy o wyjaśnienie, czy dobrze rozumiemy, iż w niniejszym postępowaniu w Załączniku Nr 1 w poz. 9 i 10 należy zaoferować kolana kamionkowe kielichowe glazurowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1. DN 150 o wytrzymałości 34 kN/m , DN 200 w klasie nośności 200 ?

Odpowiedź:
Należy zaoferować kolana kamionkowe kielichowe glazurowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1. DN 150 o wytrzymałości 34 kN/m , DN 200 w klasie nośności 200.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy kolana  45o/200 (Załącznik Nr 1, poz. 10) mają być zaoferowane z uszczelką poliuretanową (system połączeń C/K), czy z uszczelką gumową (system połączeń F/L) ?

Odpowiedź:

Należy zaoferować kolana  45o/200 z uszczelką gumową (system połączeń F/L).

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie na rurach o jakiej grubości ścianki mają być stosowane przyłącza siodłowe. Czy przyłącza mają być stosowane na rurach o grubości ścianki jak poniżej:

Przyłącza DN/OD 150:

Przyłącze DN 250/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-105 mm

Przyłącze DN 300/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-85 mm

Przyłącze DN 400/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-115 mm

Przyłącze DN 500-600/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-125 mm

Przyłącze DN 700-1800/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-185 mm,

czy też w przypadku przyłączy na rury DN 700-1800/160 ma być zaoferowane przyłącze długie o zakresie  grubość ścianki rury przewodowej min. 185 - 300 mm

Przyłącza DN/OD 200:

Przyłącze DN 400/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-100 mm

Przyłącze DN 500-600/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-120 mm

Przyłącze DN 700-1100/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-200 mm

Odpowiedź:

Przyłącza mają być stosowane na rurach o grubości ścianki:

Przyłącza DN/OD 150:

Przyłącze DN 250/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-105 mm

Przyłącze DN 300/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-85 mm

Przyłącze DN 400/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-115 mm

Przyłącze DN 500-600/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-125 mm

Przyłącze DN 700-1800/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-185 mm,

DN 700-1800/160  - zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 185 - 300 mm

Przyłącza DN/OD 200:

Przyłącze DN 400/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-100 mm

Przyłącze DN 500-600/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-120 mm

Przyłącze DN 700-1100/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-200 mm

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 3 grudnia 2018 r.