| EZU/WK/213/PN-29/ /2018 | Kraków, 20 kwietnia 2018 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr  213/PN-29/2018 p.n. „Inteligentny system zarządzania siecią – wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Z analizy dostępnych na rynku urządzeń metodologicznych, spełniających zapisy przytoczonego postępowania w pkt.3.1.2, dopuszczają Państwo, tylko jedno urządzenie spełniające zapisy SIWZ.
Czy podtrzymują Państwo powyższy zapis ?

Odpowiedź:

Dla realizacji przedmiotowego zadania w zakresie pomiarów przepływu ścieków w kanałach zamkniętych Zamawiający dopuszcza jedynie urządzenia dokonujące pomiaru w sposób bezstykowy z mierzonym medium. Minimalne parametry techniczne urządzenia oraz metodologia prowadzenia pomiarów przypływu ścieków w kanałach zamkniętych zostały dobrane na podstawie doświadczeń Zamawiającego z pomiarami przepływu ścieków oraz na podstawie dialogu technicznego przeprowadzonego w roku 2017. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2:

W związku z prowadzonym postepowaniem przetargowym nr 213/PN-29/2018

na  : ”Inteligentny system zarządzania siecią – wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”,  prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień związanych z opisem przedmiotu zamówienia :

Zgodnie z pkt. 4.6 OPZ „Urządzenia pomiarowe  powinny przekazywać  dane na bieżąco do istniejącej bazy  Wonderware Historian. Dane te w sposób automatyczny mają uzupełniać bazę danych bez ingerencji  użytkownika” oraz tabelą OPZ - 8. „Kryteria doboru” - Etap 3 – Integracja z systemem SCADA oraz uruchomienia aplikacji operatorskiej dla obsługi deszczomierzy. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z instalacją dostarczonych aplikacji.

Czy Zamawiający oczekuje prezentacji (wizualizacji) wartości zbieranych danych pomiarowych i ewentualnie ich wykresów w systemie SCADA. Jeżeli tak to czy należy rozbudować istniejący system wizualizacji czy postawić nowy przeznaczony dla przedmiotowego zadania na dostarczanym w ramach zadania sprzęcie serwerowym

Odpowiedź:

Należy postawić nowy system wizualizacji do przedmiotowego zadania, który będzie pozyskiwał dane z nowych urządzeń oraz zapewni wymianę danych pomiędzy istniejącymi w MPWiK systemami SCADA w obu kierunkach.

Takie rozwiązanie zapewni stabilność pracy istniejących systemów i możliwość realizacji zadania przez wybranego wykonawcę.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 20 kwietnia 2018 r.