Załącznik nr 3

- Dane ogólne:

Samochód specjalny (czyszczący) wraz z zabudową do celów czyszczenia kanalizacji .

I. POJAZD

## Główne elementy pojazdu:

- podwozie:  4x2,

- kabina dzienna dwuosobowa

- rama wysoka: ok. 1000 [mm],

- prześwit przód: min. 280 [mm],

- prześwit tył: min. 220 [mm],

- tylna oś napędowa,

- skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana (min. 2600 Nm),

Elementy podwozia:

- tylne zawieszenie pneumatyczne

- hamulce tarczowe (przód, tył),

- poziom hałasu zewnętrznego: max.  80 dBA,

- przystawka odbioru mocy dostosowana do potrzeb zabudowy.

- układ zawieszenia wzmacniany,

- blokada mechanizmu różnicowego,

- sterowanie zawieszeniem pneumatycznym z pilota.

II. ZABUDOWA

1) Zbiornik min 8,0 m³, dzielony na zbiornik osadu i zbiornik na wodę odzyskaną. Przegroda w zbiorniku stała.
2) Zbiornik wykonany ze stali odpornej na korozje o minimalnej odporności odpowiadającej oznaczeniu stali 1.4301 wg DIN lub wyższej.
3) Opróżnianie zbiornika przez jego podniesienie za pomocą siłownika hydraulicznego wraz z zabezpieczeniem przed awaryjnym opadnięciem.
4) System zrzutu wody nad osadowej.

5) Pompa ssąca (próżniowa) krzywkowa typu wyporowego o wydajności ssania min. 2500 m3·h-1 w swobodnym przepływie.

7) System transportowy ze zbrojonym wężem ssącym gumowym DN 125 zlokalizowany  na zbiorniku współpracujący na stałe z wysięgnikiem z możliwością podnoszenia, wysuwania oraz obrotu (lewo/prawo). System musi umożliwiać zasysanie osadu bez podłączenia dodatkowych węży z głębokości min. 10m od poziomu terenu.
8) Niezależna wciągarka , umożliwiająca wsuwanie i wyciąganie dodatkowych przewodów ssawnych do studni kanalizacyjnej, o udźwigu  min. 200 kg.

9) Wysięgnik obracany hydraulicznie za pomocą kół zębatych
10) Pompa wodna z trzema nurnikami ceramicznymi o wydatku min 400 l/min, ciśnienie min 200 bar przystosowana do pracy z wodą odzyskaną w procesie recyklingu, napędzana mechanicznie ze sprzęgłem pneumatycznym.
11) Przenośnik bębnowy duży z napędem hydraulicznym, wąż ciśnieniowy DN 25, długości min 150 m wraz z urządzeniem automatycznego rozwijania i nawijania węża uchylany o kąt 180 stopni. Możliwość przesuwania całego przenośnika bębnowego w poziomie wzdłuż średnicy dennicy z jednej strony na drugą . System mocowania bębna wielopodporowy. Bęben umieszczony w tylnej części pojazdu umożliwiający pracę operatora za pojazdem.
12) Przenośnik bębnowy – mały z wężem DN 13 długości min 60 m wyposażony w pistolet wodny, zasilany w wodę odzyskaną w procesie recyklingu poprzez główną pompę.
13) Pompa transferowa o wydatku min 1200 l/min, napędzana hydraulicznie.

14) System odzysku wody.

15) Bezprzewodowe zdalne sterowanie z funkcjami zdublowanymi ze skrzynki sterowniczej.
16) System umożliwiający opróżnianie z resztek osadu komory na wodę po recyklingu do zbiornika na osad.
17) Zabudowa samochodu umożliwiająca pracę w temperaturze do –10°C.
18) Automatyczny centralny układ smarowania dla zabudowy.

19) Przygotowanie trzech punktów asekuracyjnych posiadających deklarację zgodną z normą EN795-12kN, wykonany w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.